目    录

第一章  总  则	1

第二章  发展目标	1

第三章  性质与规模	1

第四章  用地布局	2

第五章  综合交通规划	3

第六章  绿地系统规划	4

第七章  城市设计	4

第八章  环境保护规划	5

第九章  综合防灾规划	5

第十章  市政工程规划	7

第十一章  远景规划	9

第十二章  近期建设规划	9

第十三章  规划实施	10

第十四章  附  则	10

附表一 开发区（西区）建设用地统计表（2030）	11

附表二 开发区（西区）道路一览表	12

附表三 开发区（西区）近期建设用地统计表(2025)	14

附表四 近期基础设施投资估算表	15

附表五 近期公共设施投资估算表	16

# 第一章  总  则

  - 为适应南宫市经济发展需求，加快经济转型，依据《中华人民共和国城乡规划法》及其他有关法律、法规、标准，特编制《河北南宫经济开发区（西区）总体规划》，以下简称“本规划”。

  - 规划目标

打造河北省重要的产业基地，力争建成经济高效的现代化经济开发区，成为南宫市经济发展的重要增长点之一。

  - 规划期限

本规划期限为2019—2030年，其中近期到2025年，远期到2030年，远景至本世纪中叶。

  - 规划范围

规划范围为东至苏石路，南至冯家街，西至西环路，北至徐达街。

  - 规划原则

1、区域协调、“三个集中”的原则；

2、生态优先、集约发展的原则；

3、统筹规划、分步实施的原则；

4、经济、社会、环境效益相统一的原则；

5、因地制宜、突出特色的原则；

6、产城融合，设施共享的原则。

# 第二章  发展目标

  - 产业发展目标

规划到2025年, 开发区(西区)生产总值不少于67.72亿元。

规划到2030年，开发区（西区）生产总值不少于104亿元。

# 第三章  性质与规模

  - 性质

开发区（西区）的性质是以高新技术及家具制造业为主的开发区。

  - 规模

1、用地规模

规划至2025年，开发区（西区）建设用地面积为700.15公顷；

规划到2030年，开发区（西区）建设用地面积为1193.88公顷。

2、就业岗位

规划近、远期就业岗位数量分别达到6.7万个、9.4万个。

# 第四章  用地布局

  - 布局结构

“一心” 指服务于开发区（西区）的公共服务中心。

“两轴” 指青年街作为公共功能发展主轴线，钢铁路作为公共功能发展次轴线。

“四片区” 由道路和服务中心分割形成的四个生产片区,其中每个片区设置

一处公共服务中心。

  - 工业用地

规划三类工业用地相对集中布置，划定化工产业范围，并做好外围的防护绿化隔离。距离居住用地较近的安排高新技术等无污染的一类工业，同时做好二类工业和住宅、公共服务设施的绿化隔离。

  - 居住用地

规划开发区（西区）内村庄用地规划为二类居住用地，便于开发区管理使用。

  - 公共管理与公共服务设施用地

规划德演宫村南集中设施公共服务中心，服务整个开发区（西区）。

  - 商业服务业设施用地

规划青年街以南，商贸东路以西，钢铁路以东地块为商务用地，德演宫南侧公共服务中心集中设施大型商业中心一处。

  - 道路与交通设施用地

规划道路为方格网状结构，分为主、次、支路。开发区（西区）内设置停车场4处。

  - 公用设施用地

规划保留扩建污水处理厂，同时西侧预留中水设施用地。在开发区东北角新建110KV变电站。规划增加环卫中心、消防站等。

  - 绿地与广场用地

规划绿地与广场用地占地面积为41.42公顷，占总建设用地面积的3.47%。详见附表一。

# 第五章  综合交通规划

  - 对外交通规划

青年街（邢德路）作为过境路，近期保留，远期绕行开发区南部规划S338省道。

规划在青年街（邢德路）东侧设置客运站。

在青年街（邢德路）与永盛路交叉口东北侧规划货运站。

  - 道路系统

道路形成“四横、五纵”的方格网状结构形态。“四横”是四条东西向主要道路；“五纵”是规划的五条南北向主要道路。详见附表二。

# 第六章  绿地系统规划

  - 绿地结构

规划绿地系统形成“一心、一环、三带、七点”的格局。

“一心”指青年街与永茂路交口东侧的景观绿地。

“一环”指工业区(西区）外围的绿化生态景观环。

“三带”青年街两侧绿化带、高压廊道及工业与村庄之间的防护绿地。

“七点”指分布在工业区(西区）内的七处景观节点。

  - 绿地

规划开发区（西区）绿地面积41.42公顷，其中公园绿地面积4.75公顷、防护绿地面积36.67公顷。

# 第七章  城市设计

  - 城市设计目标

一是通过理水造园，达到国家级生态园林城市标准；二是通过风格、色彩及尺度控制，实现风貌特色明显、空间尺度安全宜人、宜业宜游，打造生态工业区。

  - 城市设计指引

1、建构筑物风格：力求简洁、现代。

2、建构筑物色彩：以浅灰、浅黄色为主，以深灰、蓝、红、白色为辅。

3、建构筑物高度：中心公共服务地段高、以高层建筑形成地标；其余工业区较低。

  - 城市设计要素

1、路径：朝阳街为重要的迎宾路，青年街为生态园林大道，奋进路、永盛路为重要的交通干道。

2、边界：开发区（西区）东西南北天际线。

3、节点：开发区（西区）东西南北出入口，重要公园广场，重要道路交叉口，重要视线焦点。

4、区域：开发区（西区）公共中心。

5、标志：建筑地标、构筑物标志、重要公园广场等。

# 第八章  环境保护规划

  - 水环境保护

1、水质标准

区域内地表水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准。

2、卫生和废水处理

拥有可接受卫生条件的人口比例达100%；黑水、灰水分离处理率达95%。

  - 化工产业用地范围控制

对化工等三类产业进行划范围控制，（分为两个片区，面积共为151.88公顷）对化工产业集中设置，做好外围防护措施。并对其进行集中污染处理，使其对环境的污染达到可控，对环境的影响符合指标体系。

  - 大气、声环境控制

大气、声环境控制一览表

| 用地 | 功能分区 | 控制质量 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住区 | 一类环境功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准 | 昼间噪声低于55分贝、夜间噪声低于45分贝 |
| 一、二工业用地等 | 二类环境功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 昼间噪声低于60分贝、夜间噪声低于50分贝 |
| 三类工业用地等 | 三类环境功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 昼间噪声低于60分贝、夜间噪声低于50分贝 |

# 第九章  综合防灾规划

  - 消防

1、 消防通道

消防道路中心线间距不宜大于160米；环形消防车通道至少应有两处与其他车道连通，尽端式消防车通道应设置回车道或回车场地。

规划开发区（西区）设置2处二级消防站，消防站分别位于青年街和华兴路交叉口、青年街和永盛路交叉口。

2、消防水源

开发区（西区）内供水系统作为主要消防供水水源，河渠蓄水作为备用水源。

3、消防通讯

消防站应与消防通讯指挥中心之间建有专用的通讯线路。

4、消火栓

室外消防给水管网布置成环状，消防给水管道的最小直径不小于100mm。

规划室外消火栓沿道路设置，消火栓距路边不超过2米，距房屋外墙不小于5米，室外消火栓的间距不超过120米。

  - 人防

1、按战时留守人口占开发区（西区）总人口的40%、建筑面积人均1.0 m2标准修建人防设施。

2、工程设施规划

新建民用建筑（工业生产厂房及配套设施除外）十层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑按地面首层建筑面积修建；地面建筑面积在2000㎡以上的，按建筑面积的2% 建设掩蔽工程。

  - 抗震

1、建筑设防标准执行《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），规划开发区（西区）抗震设防烈度为Ⅶ度，基本地震加速度值为0.15g。重要设施及生命线工程提高一度设防。

2、避震疏散场地：紧急避震疏散场所人均有效避难面积不小于1m2，固定避震疏散场所人均有效避难面积不小于2m2。

3、疏散通道：主要疏散通道宽度须在15m以上，通向疏散场地、郊外旷地或长途交通设施。

  - 防洪排涝

1、标准：规划开发区防洪标准20年一遇，排涝标准采用5年一遇。

2、措施

①结合绿化带设置沟渠，同时综合治理干渠，修筑必要堤防，切实保证防洪能力。

②积极治理乱掘地，选择部分坑塘或乱掘地作为永久性防洪排涝设施。

# 第十章  市政工程规划

  - 给水工程

规划采用北胡办事处地表水厂，开发区（西区）最高日用水量为5.0万m3/d，日变化系数取1.4。

另外可利用开发区中水作为补充水源，规模为2.57万m3/d。

  - 雨水工程

规划排水体制确定为雨、污分流制。雨水就近排入规划区（西区）外围水沟，最终排入西流渠和高家寨渠。

  - 污水工程

规划开发区（西区）污水总排放量为3.21万m³/d。规划开发区（西区）污水排入污水处理厂，污水处理厂占地7.52公顷。

  - 海绵城市引导

1、结合公园绿地建设下凹式绿地。

2、海绵城市开发控制指标

年径流总量控制率不宜小于75%。

控制屋顶绿化率不宜小于20%。

硬质铺装人行道、广场及车行道路面透水率不宜小于50%。

雨水收集利用不低于50%。

3、新建项目透水铺装率≥40%，改造项目≥30%；新建项目下沉式绿地率≥25%，改造项目≥25%。

  - 电力工程

开发区（西区）最大负荷为133.91MW，负荷密度为11.22MW/km2，规划保留云庄110kV变电站，变容量为2*50MVA，保留苏村35kV变电站，主变容量2*16MVA，在开发区东北角新建110kv变电站，主变容量为2*63MVA。

  - 通信工程

至规划期末，开发区（西区）内网络全覆盖；确定共设90座通信基站，其中包括保留现状6座。

  - 供热工程

规划供暖采用集中供热，热源厂位于永茂路与朝阳街交叉口东南天韵热电厂，规划占地面积为12公顷。

规划2030年集中供热热负荷共计298.31MW。

  - 燃气工程

规划近期采用现状供气方式，接南杜周家庄门站。规划至2030年规划接南杜周家庄门站和规划冀沙中油管线预留的门站。

规划2030年总耗气量2111.68万Nm3/年。

规划燃气管网采用环、枝状管网布局方式，燃气管网采用直埋敷设方式。

  - 固体废弃物处置

规划采用分类收集，统一转运方式，处理固体废弃物。

1、生活垃圾

开发区(西区）生活垃圾转运量为7.52吨/天。规划垃圾运至开发区(西区)垃圾转运站。

2、工业垃圾

在垃圾转运站内设一处废品回收站，用于分拣和回收工业垃圾。

3、特种垃圾

规划特种垃圾统一运送至指定特殊垃圾处理中心进行集中处理。医疗垃圾运到邢台市医疗垃圾处理中心。

  - 环境卫生设施

1、规划环卫中心一处，占地0.35公顷，内设环卫管理办公300㎡，内设废品回收站、特种垃圾转运站各1处。

2、规划设置12个公厕。

3、垃圾桶

规划设分类收集箱，沿路中距按50米半径配置。

# 第十一章  远景规划

  - 远景用地

规划远景用地发展方向主要是向南发展。远景规划范围面积为1714.47公顷。

  - 远景产业

1、规划预测产业将呈现高技术特征。应改建部分工业为劳动密集型，适当增加就业岗位，以弥补因高技术导致的就业岗位减少。

2、规划大力发展现代服务业，提高高新技术产业比重。

# 第十二章  近期建设规划

  - 近期用地

开发区（西区）近期建设用地面积为700.15公顷。规划就业岗位6.7万个。

  - 近期建设内容

规划近期完善开发区的配套设施建设，招商引资，加快工业企业建设。

1、基础设施

规划近期完善道路及市政基础设施建设，规划升级启用苏村变电站，1座中水厂，1座热电厂、1处消防站	。详见附表四。

2、公共设施

规划近期公共服务中心，包括医院、文化站、商业设施、体育设施、教育科研设施等。详见附表五。

3、建设时序

道路及市政设施及管线实施按照先地下后地上、先下游后上游、先改后建的原则；公共设施建设结合组团实施时序进行配套完善。

# 第十三章  规划实施

  - 调整产业发展战略，加快招商引资力度，加快全省范围内产业在开发区内聚集。

  - 尽快编制控制性详细规划和重点地段修建性详细规划，补充完善决策依据。

  - 建立健全组织，明确制度，加强开发区规划管理。

  - “五线”控制规划

“红线”指开发区道路控制线；“绿线”指开发区公园绿地、防护绿带、大型生态绿地控制线；“蓝线”指主要河渠控制线；“黄线”指开发区基础设施和公益性公共设施控制线；“紫线”指文物保护单位保护范围线，开发区（西区）内无文物保护单位。开发区（西区）“五线”用地为强制性内容。

# 第十四章  附  则

  - 本规划由文本、图纸和附件三部分组成，文本和图纸具有同等法律效力。

  - 文本中带下划线的部分为强制性内容，本规划由南宫市城乡规划主管部门负责解释。

  - 本规划自批准公布之日起实施。

## 附表一  开发区（西区）建设用地平衡表（2030）

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| R |  |  | 居住用地 | 0.00 | 118.38 | 0.00 | 9.92 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 0.00 | 118.38 | 0.00 | 9.92 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 4.82 | 17.02 | 0.86 | 1.43 |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 2.03 | 2.31 | 0.36 | 0.19 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.21 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 0.41 | 4.22 | 0.07 | 0.35 |
|  | A4 |  | 体育用地 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.28 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.13 |
|  | A9 |  | 宗教用地 | 2.38 | 3.01 | 0.43 | 0.25 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 12.40 | 38.94 | 2.22 | 3.26 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 1.69 | 7.95 | 0.30 | 0.67 |
|  | B2 |  | 商务用地 | 0.00 | 24.42 | 0.00 | 2.05 |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 10.71 | 6.57 | 1.92 | 0.55 |
| M |  |  | 工业用地 | 375.20 | 668.46 | 67.24 | 55.99 |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 0.00 | 94.81 | 0.00 | 7.94 |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 288.02 | 333.82 | 51.62 | 27.96 |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | 87.18 | 239.83 | 15.62 | 20.09 |
| W |  |  | 物流仓储用地 | 0.00 | 70.72 | 0.00 | 5.92 |
|  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 0.00 | 70.72 | 0.00 | 5.92 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 66.85 | 218.05 | 11.98 | 18.26 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 64.87 | 205.55 | 11.63 | 17.22 |
|  | S3 |  | 交通枢纽用地 | 1.98 | 3.18 | 0.35 | 0.27 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 0.78 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 9.70 | 20.89 | 1.74 | 1.75 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 7.83 | 11.66 | 1.40 | 0.98 |
|  |  | U11 | 供水用地 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.33 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 5.31 | 1.53 | 0.95 | 0.13 |
|  |  | U13 | 供燃气用地 | 2.52 | 6.10 | 0.45 | 0.51 |
|  |  | U14 | 供热用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | U15 | 通信用地 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 1.87 | 7.87 | 0.34 | 0.66 |
|  |  | U21 | 排水用地 | 1.87 | 7.52 | 0.34 | 0.63 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.03 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.11 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.11 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 89.04 | 41.42 | 15.96 | 3.47 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.40 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 89.04 | 36.67 | 15.96 | 3.07 |
| H11 | 城市建设用地 | 558.01 | 1193.88 | 100.00 | 100.00 |

注：到2030年，开发区（西区）规划就业岗位9.4万个。

## 附表二 开发区（西区）道路一览表

（东西）道路一览表

| 编号 | 道路名称 | 道路 性质 | 红线宽度 （米） | 断 面 形 式 （米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐达街 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 2 | 朝阳街 | 主干路 | 60 | 14+4+24+4+14 | 一块板 |
| 3 | 青年街 | 主干路 | 40 | 5+30+5 | 一块板 |
| 4 | 冯家街 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 5 | 大家街 | 支路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 6 | 工业二街 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 7 | 工业三街 | 次干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 8 | 振兴街 | 支路 | 15 | 4+7+4 | 一块板 |
| 9 | 德发街 | 支路 | 15 | 4+7+4 | 一块板 |
| 10 | 文源一街 | 支路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 11 | 文源二街 | 支路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 12 | 文源三街 | 支路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 13 | 商贸一街 | 次干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 14 | 商贸二街 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |

南北道路一览表

| 编号 | 道路名称 | 道路 性质 | 红线宽度 （米） | 断 面 形 式 （米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西环路 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 2 | 永盛路 | 主干路 | 60 | 14+4+24+4+14 | 一块板 |
| 3 | 永昌路 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 4 | 永茂路 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 5 | 迎泽路 | 次干路 | 60 | 14+4+24+4+14 | 一块板 |
| 6 | 钢铁路 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 7 | 振兴路 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 8 | 永信路 | 次干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 9 | 华兴路 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 10 | 奋进路 | 主干路 | 60 | 14+4+24+4+14 | 一块板 |
| 11 | 永诚路 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 12 | 东环路 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 13 | 苏石路 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 14 | 九宫路 | 支路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 15 | 商贸东路 | 次干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |

## 附表三 开发区（西区）近期建设用地平衡表(2025)

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 16.39 | 2.34 |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 2.31 | 0.33 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 2.51 | 0.36 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 4.22 | 0.60 |
|  | A4 |  | 体育用地 | 3.36 | 0.48 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 1.61 | 0.23 |
|  | A9 |  | 宗教用地 | 2.38 | 0.34 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 13.96 | 1.99 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 7.39 | 1.06 |
|  | B2 |  | 商务用地 | 0.00 | 0.00 |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 6.57 | 0.94 |
| M |  |  | 工业用地 | 515.82 | 73.67 |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 30.42 | 4.34 |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 244.47 | 34.92 |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | 240.93 | 34.41 |
| W |  |  | 物流仓储用地 | 7.38 | 1.05 |
|  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 7.38 | 1.05 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 93.38 | 13.34 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 87.21 | 12.46 |
|  | S3 |  | 交通枢纽用地 | 3.18 | 0.45 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 2.99 | 0.43 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 20.89 | 2.98 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 11.66 | 1.67 |
|  |  | U11 | 供水用地 | 3.99 | 0.57 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 1.53 | 0.22 |
|  |  | U13 | 供燃气用地 | 6.10 | 0.87 |
|  |  | U14 | 供热用地 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | U15 | 通信用地 | 0.04 | 0.01 |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 7.87 | 1.12 |
|  |  | U21 | 排水用地 | 7.52 | 1.07 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 0.35 | 0.05 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 1.36 | 0.19 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 1.36 | 0.19 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 32.33 | 4.62 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 2.89 | 0.41 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 29.44 | 4.20 |
| H11 | 城市建设用地 | 700.15 | 100.00 |

注：到2025年，开发区（西区）规划就业岗位6.7万个。

## 附表四 近期基础设施投资估算表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 规模 | 投资估算 （万元） | 实施年度（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路 | 振兴路硬化 | 600m*7m | 42 | 2019-2020 |
|  |  | 永信路硬化 | 1500m*7m | 105 | 2019-2020 |
|  |  | 文源二街硬化 | 798m*7m | 55.86 | 2019-2020 |
| 2 | 给水 | 中水厂 | 2.56万m3/d | 3000 | 2021 |
|  |  | 管网 | 管线长约3km | 330 | 2021 |
| 3 | 污水 | 泵站 | 2座 | 2000 | 2020 |
|  |  | 管网 | 管线长约5km | 2490 | 2020 |
| 4 | 雨水 | 管网 | 管线长约6km | 2696 | 2020 |
| 5 | 电力 | 35kV变电站升级110kV | 1座 | 2000 | 2020 |
| 6 | 供热 | 热电厂 | 一处 | 2000 | 2020 |
| 7 | 燃气 | 天然气门站 | 一处 | 2000 | 2021 |
|  |  | 管网 | 管线长约6.2km | 20 | 2019-2025 |
| 8 | 消防 | 消防站 | 0.62公顷 | 1000 | 2020 |
| 合计 | 17738.86 |  |

## 附表五 近期公共设施投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 面积 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化设施 | 建筑面积8000㎡ | 800 | 2019-2020 |
| 2 | 体育设施 | 用地面积28385㎡ | 2830 | 2019-2020 |
| 3 | 医疗设施 | 建筑面积7200㎡ | 720 | 2019-2020 |
| 4 | 教育科研设施 | 用地面积57572㎡ | 1000 | 2019-2020 |
| 5 | 商业设施 | 用地面积5.75公顷 | 2000 | 2019-2025 |
| 6 | 商务设施 | 用地面积9.54公顷 | 10000 | 2019-2025 |
| 7 | 交通场站 | 用地面积2.38公顷 | 200 | 2019-2020 |
| 合计 | 17550 |  |