目    录

1 规划背景	1

1.1概况	1

1.2规划任务	1

1.3规划目标	2

1.4规划原则	2

1.5规划依据	3

1.6规划期限	5

1.7规划范围和规模	5

1.8相关规划回顾	6

1.9 经济开发区（西区）规划回顾	8

2 现状分析	10

2.1社会经济	10

2.2用地现状分析	11

2.3交通分析	12

2.4市政分析	12

3 发展目标	15

3.1经济发展目标	15

3.2社会发展目标	15

3.3生态环境目标	15

4 性质与规模	16

4.1性质	16

4.2规模	16

5 用地布局	17

5.1规划原则	17

5.2用地布局	17

6 综合交通规划	19

6.1规划原则	19

6.2对外交通规划	19

6.3道路系统规划	19

7 绿地系统规划	20

7.1规划原则	20

7.2绿地系统	20

7.3绿地布局	20

7.4绿地指标	21

7.5景观风貌	21

8 城市设计	22

8.1规划目标	22

8.2规划原则	22

8.3城市设计指引	22

8.4城市设计要素	22

9 环境保护规划	25

9.1污染源	25

9.2生态指标体系建构	25

9.3标准	25

9.4具体措施	25

10 综合防灾规划	27

10.1消防规划	27

10.2人防规划	27

10.3抗震规划	28

10.4防洪排涝规划	29

11 市政工程规划	30

11.1给水工程规划	30

11.2排水工程规划	31

11.3海绵城市规划	33

11.4电力工程规划	34

11.5通信工程规划	36

11.6供热工程规划	37

11.7燃气工程规划	38

11.8管线综合规划	39

11.9环卫设施规划	42

12  远景规划	44

12.1 远景用地	44

12.2 远景产业	44

13  近期建设规划	45

13.1规划原则	45

13.2近期用地	45

13.3近期建设内容	45

14  规划实施	46

附表一 开发区（西区）现状用地统计表（2018）	48

附表二 开发区（西区）建设用地平衡表（2030）	49

附表三 开发区（西区）道路一览表	50

附表四 停车场一览表	52

附表五 开发区近期建设用地平衡表(2025)	53

附表六 近期基础设施投资估算表	54

附表七 近期公共设施投资估算表	55

# 1 规划背景

## 1.1概况

### 1.1.1地理位置

河北南宫经济开发区（西区）位于南宫市城区西部约7公里处，省道邢德公路南北两侧，北接苏村镇区，西邻南便乡政府驻地，东邻青银高速，交通条件优越。

### 1.1.2自然条件

1)气候条件

南宫市属温带大陆性季风气候，四季分明，春天干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。年平均气温13.5℃，年平均日照2461.9小时，平均降水439.8毫米，全年以南风（稍偏西）为主导风向，平均风速为3.7米／秒。

2)河流与沟渠

开发区（西区）北部有西流渠，东南部有高家寨渠。

3)地形地貌

开发区（西区）土地资源充裕，除建设用地和部分林地外，大部分是一般农田。规划区范围内，地势平坦，工程和水文地质条件均较优，没有不良地质区，均适宜作为建设用地。具有土方量小，基建投资费用低的优点。广阔的用地，为开发区（西区）的开发建设提供了保证。

## 1.2规划任务

《南宫市城乡总体规划（2013-2030）》于2015月2月6日由省政府批复实施，规划对西部工业区定义职能为以发展装备制造业为主。原规划与上位规划性质不符。因此对原规划的定位、性质、规模进行了修改确定，2017年9月启动了《河北南宫经济开发区（西区）总体规划(2017—2030)》编制工作，规划面积1285.73公顷，性质为以装备制造业、化工为主的产业园区。于2017年11月19日通过专家技术评审，由南宫市人民政府于2018年2月8日批复实施。

经过一年多的发展，同时受京津冀一体化的影响，西区产业结构发生了变化，原规划已经不能满足现状发展需求，需要对其进行修编。2019年2月下旬，受河北南宫经济开发区管委会委托，河北德龙城市规划设计有限公司承担了《河北南宫经济开发区（西区）总体规划(2019—2030)》的编制工作。

## 1.3规划目标

规划顺应南宫市经济发展思路，力争建成经济高效的现代化经济开发区，成为南宫市经济发展的重要增长点之一，并成为投资者取得高额回报的投资点。注重景观，体现自然，创造美好的生态和人工环境。打造南宫市西部的循环经济、化工和有色金属产业的聚集地。

## 1.4规划原则

1)区域协调、“三个集中”的原则

按照“园区向城镇集中，企业向园区集中，人口向城镇聚集”的发展思路，做好开发区总体规划与市、镇总体规划、土地利用总体规划的衔接。

2)生态优先、集约发展的原则

依据科学发展观，高起点、高标准规划和建设开发区，提倡效益优先、集约发展的模式，避免土地的粗放经营，在保证环境质量的前提下，可适当提高开发强度，以提高地块的经济价值，体现土地利用的集约化，在保证开发区内经营的企业能够以较低的成本获得较好的经济效益时，保证开发区获得较好的社会效益和环境效益。

3)统筹规划、分步实施的原则

规划应注重实施的阶段性和时效性，正确处理近期建设与远期建设的关系，科学规划，逐步推进。既要有超前意识，构建远景发展的目标，为远景建设留有发展余地，又要立足于现实，明确近期重点建设项目，提高规划的实用性和可操作性。

4)经济、社会、环境效益相统一的原则

开发区的规划建设需要综合考虑各项影响因素，注重经济效益、社会效益和生态效益的协调统一和相互促进，既要尊重市场发展需求，也要注重公共利益。按照有利开发区生产、方便开发区布局、提高土地集约使用效率、加强环境保护的准则，贯彻“以人为本”与“全面协调、可持续发展”的思想，坚持建设、保护与发展并举，塑造人与自然、企业和产业共生共融的、特色鲜明的高品质的工作环境和人居环境，保证完整意义上的注重综合效益的原则。

5)因地制宜、突出特色的原则

充分利用开发区优越的区位条件，确定符合自身特色的发展战略，引导开发区合理有效发展，为打造区域经济增长极创造有利条件。

6)产城融合，设施共享的原则

通过产业集聚促进人口集中，依托区域服务功能聚集产业和人气，实现基础设施共建共享，构建产业发展与城市发展互促双赢的格局。

## 1.5规划依据

### 1.5.1国家法律法规

1）《中华人民共和国城乡规划法》（主席令第74号，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）；

2）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议第二次修正）；

3）《城市规划编制办法》（建设部令第146号，2006年4月1日）；

4）《城市绿线管理办法》 (建设部令第112号，2002年9月13日）；

5）《城市黄线管理办法》（建设部令 第 144 号，2005年12月20日）；

6）《城市蓝线管理办法》（建设部令 第 145 号，2005年12月20日）；

7）《城市地下空间开发利用管理规定》（建设部令第9号，2011年1月26日）；

8）《国务院关于颁发《全民健身计划（2016-2020年）》的通知》（国发〔2016〕37号；

9）《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016）；

10）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》。

### 1.5.2标准规范规程

1）《工程建设标准强制性条文（城市规划部分）》（2013）；

2）《城市规划基本术语标准》(GB/T 50280-98)；

3）《城市规划制图标准》(CJJ/T 97-2003)；

4）《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011)；

5）《城市总体规划编制办法补充规定》（建设厅冀建规【2005】539号）；

6）《城市绿线划定技术规范》（GB/T 51163-2016）；

7）《城市道路工程设计规范》（GB50220-2016）；

8）《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ 75-97）；

9）《城市给水工程规划规范》修订征求意见稿(GB 50282-2016)；

10）《城市电力规划规范》(GB 50293-2014)；

11）《城乡建设用地竖向规划规范》(CJJ 83-2016)；

12）《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）；

13）《城市热力网设计规范》(CJJ 34-2010)；

14）《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2009)；

15）《城市防洪规划规范》（GB51079-2016）；

16）《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016)；

17）《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337—2003）；

18）《环境卫生设施设置标准CJJ27-2012》；

19）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50233-2008）；

20）《城市消防站设计规范》（GB 51054-2014）；

21）《城市消防规划规范》（GB 50180-2015）；

22）《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）；

23）《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015 ）；

24）《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》（2014年）。

### 1.5.3地方法规、规范性文件

1）《河北省城乡规划条例》（2016年5月25日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订）；

2）《河北省城乡公共服务设施配置和建设导则》（冀建规〔2015〕22号）；

3）《河北省县（市）城乡规划编制导则》（2013年）；

4）《关于加快县域经济发展的若干意见》（冀发〔2013〕16号）；

5）《开发区建设用地控制指标实施细则（试行）》（冀国土资发〔2015〕11号）；

6）《关于大力推进开发区节约集约用地提高土地利用效率的意见》（冀政发〔2015〕9号）；

7）关于印发《河北省城市紫线管理规定》（冀建法〔2018〕12号）；

8）关于印发《河北省城市红线管理规定》的通知（冀建法 〔2018〕13号）；

9）关于印发《河北省城市绿线管理规定》的通知（冀建法〔2018〕14号）；

10）关于印发《河北省城市黄线管理规定》（冀建法〔2018〕15号）；

11）关于印发《河北省城市蓝线管理规定》（冀建法〔2018〕16号）；

12）关于印发《河北省城市风貌特色控制导则(试行)》的通知 （冀建规〔2011〕394号）；

13）《河北省关于单位、居住区、停车场充电设施规划建设的暂行规定》冀建规〔2016〕3号；

14）《河北省关于加强城市规划和用地管理改革的意见》（冀建规〔2016〕22号）；

15）关于印发《河北省市县“多规合一”成果数据标准（试行）》的通知（冀建规〔2016〕29号）。

## 1.6规划期限

结合开发区实际情况，确定本次规划期限为2019—2030年，其中近期到2025年，远期到2030年，远景展望到本世纪中叶。

## 1.7规划范围和规模

为更好的指导开发区的建设，协调处理好区域建设与环境保护的关系，规划范围为东至苏石路，南至冯家街，西至西环路，北至徐达街。用地面积为1285.73公顷，其中开发区建设用地面积为1193.88公顷。

## 1.8相关规划回顾

1）《南宫市城乡总体规划（2013-2030）》

本规划由河北德龙城市规划设计有限公司编制，本规划于2015年2月6日由河北省人民政府批复。

规划期限：2013-2030年。其中近期为2013-2015年，中期为2016-2020年，远期为2021-2030年。

产业布局：规划一、二、三产形成“3片、7区、9园13市场”的市域产业空间布局。

第一产业3大产业片区：包括西北部中药材种植与牛羊养殖区；西南部精品大棚蔬菜发展种植区；东南、中东部皮毛动物养殖区。

第二产业7大工业园区：纺织与农产品加工园、装备制造园、段芦头镇羊绒工业园、紫冢镇皮毛工业园、垂杨镇羊剪绒工业园、明化镇皮毛工业园、董家庙合金工业园。

第三产业“9园13市场”：“9园”指贾城商贸物流园、明化商贸物流园、段芦头镇物流园、南宫湖生态旅游园、大村生态旅游园、董家庙生态旅游园、吴村生态旅游园、西丁养生园、南杜科技园等9个特色产业园。“13市场”指市区建材市场（德泉街）、市区汽配市场（德泉街）、市区蔬菜及副食品批发市场（大庆街）、市区家电小商品批发市场（青年街）、家具市场（普彤街）等5个市区市场和大屯棉花市场、段芦头羊绒市场、紫冢镇皮毛市场、垂杨镇羊剪绒市场、高村镇毛毡市场、王道寨乡废旧品交易市场、苏村镇蔬菜批发市场、宋村中草药市场等8个乡镇市场。

河北南宫经济开发区（西区）位于装备制造园发展片区的装备制造园区，以发展装备制造业为主。

规划到2030年，控制在1049.49公顷以内。

增长边界：东至规划苏石路、西至规划贾云路、南至规划孟家街、北至规划徐达街。

注：河北省人民政府办公厅 冀政办字[2015]158号文件于2015年12月批复,河北南宫经济开发区（西区）总体规划规划面积9.12平方公里。四至界线：东至小马村、南至邢德路以南、西至永茂路、北至大家村以北。

河北南宫经济开发区（西区）本次规划范围为1285.73公顷，比省政府批复的9.12平方公里多出约373.73公顷。

2）《南宫市土地利用总体规划》（2019年调整后）；

根据《南宫市土地利用总体规划（2010-2020年）》，本次规划范围内总用地面积为1285.73公顷，城市建设用地为513.55公顷，有条件允许建设用地为430.76公顷，村庄建设用地面积为99.81公顷，农林用地面积为198.99公顷,其中基本农田为95.02公顷。

本次规划近期建设用地和土地利用规划相协调。

3）《南宫市苏村镇总体规划（2016-2030）》；

规划期限：2016年～2030年 其中近期到2020年，远期到2030年，远景展望到本世纪中叶。

本次规划将苏村镇镇域划分为“一核、一轴、多点”，主要为：

“一核”：由镇区形成的新兴城镇，作为一个核心区辐射周边村庄。

“一轴”：东进街为城镇发展轴，连接南宫市区、苏村镇区、物流园区和南便乡。

“多点”：镇域内多个村庄形成的居民点。

镇域居民点可以按层次划分为：“镇区——中心村——基层村”镇村体系。

规划形成1个镇区、5个中心村、12个基层村的布局结构。

性质：规划确定苏村镇的性质为以发展商贸物流为主、服务南宫经济开发区的市域西部小城镇。

规模：规划远期建设用地为136.74公顷，人均建设用地为118.90平方米。

4）《南宫市南便乡总体规划（2010-2020年）》；

规划期限：2010～2020年，其中近期为2010～2015年；2020到2050年为远景。

根据南便乡经济发展水平、村镇分布现状、生产力布局要求，充分分析地域环境、发展条件、经济基础，依据村镇人口规模及国家镇规划标准，同时鉴于南便乡乡域村庄经迁并后除乡驻地外仅有4个社区的情况，镇村体系按两级设置：乡驻地、社区。

Ⅰ、一般镇：南便乡（南便、北边、南贾城、徐达村）

Ⅱ、中心村：夏家寨社区（夏家寨、云家庄、孟家庄、东井村、王家庄、马家寨、谢家寨、高家寨、史家屯、冯家庄、大马村、曹家庄）、

Ⅲ、基层村：曹村社区（宋曹村、于曹村、尹曹村）、臧家庄社区（臧家庄、杨井村、磨盘井村、胡井村、陈海谷、西郝家庄）、九宫社区（西九宫、刘九宫、张九宫、赵九宫、赵家屯、东九宫、后霍照、前霍照）。

5） 开发区1:1000地形图；

6） 其他各部门提供的相关资料。

## 1.9 经济开发区（西区）规划回顾

1）《南宫市经济开发区（西区）总体规划（2010-2020）》；

本规划由河北德龙城市规划设计有限公司于2010年编制。

经济开发区（西区）性质：以钢制品为主导产业的经济开发区（西区）。

经济开发区（西区）用地范围：北外环路以南、东环路以西、南环路以北、西环路以东地段，总用地面积1071.62公顷。

产业分区：分为2个建材产业区、1个化工产业区和1个高新技术产业区。

2）《河北南宫经济开区（西区）总体规划（2017-2030）》；

规划期限：2017年～2030年 其中近期到2020年，远期到2030年，远景展望到本世纪中叶。

用地规模：规划用地面积为1285.73公顷，其中开发区建设用地面积为1149.71公顷，村庄建设用地为135.73公顷。

规划范围：为东至苏石路，南至冯家街，西至西环路，北至徐达街。

性质：以装备制造业、化工为主的产业园区。

规划评估：

成就：本规划实施以来，对部分企业入园起到了良好的推动作用，促使产业发展提速提质，园区综合实力不断增强。

存在问题：

(1)为加快京津冀一体化建设，对接雄安新区，本规划区内引进若干循环经济和家具产业项目，和上版规划产业定位不一致，需要重新对开发区产业进行定位。

(2)随着社会发展，南宫市产业项目呈现多元化发展，上版规划产业定位已不能突出其产业特色。

(3)本次规划范围和2017年版面积一致，面积为1285.73公顷，比省政府批复的9.12平方公里多出约373.73公顷。

# 2 现状分析

## 2.1社会经济

2018年末开发区（西区）规划用地内共5个村庄4621人。其中包括大家村959人；东小马村823人；西小马村1017人；德演宫村1305人；大马村517人。

现状开发区（西区）有41家企业，主要产业为化工、有色金属及家具建材业。详见下表。

现状企业统计表

| 序号 | 项目单位 | 企业占地（公顷） | 所属行业 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北三好农产品深加工有限公司 | 3.58 | 食品加工 | —— |
| 2 | 河北京泰家具有限公司 | 2.54 | 家具制造业 | —— |
| 3 | 邢台路桥桥梁构件有限责任公司 | 25.63 | 建筑建材 | —— |
| 4 | 南宫市华鸿精细化工有限公司 | 4.33 | 建筑建材 | —— |
| 5 | 河北嘉禾生物科技有限公司 | 1.48 | 生物制药 | —— |
| 6 | 缔睿塑料 | 4.00 | 废旧材料回收加工业 | —— |
| 7 | 邢台华佳助剂有限公司 | 0.89 | 石油化工 | 24 |
| 8 | 泽长新材料 | 1.66 | 石油化工 | —— |
| 9 | 南宫市盛华化工有限公司 | 9.76 | 石油化工 | 60 |
| 10 | 南宫市荣威生物药业有限公司 | 4.25 | 生物制药 | 60 |
| 11 | 河北天韵热电有限公司 | 12.33 | 电力 | —— |
| 12 | 南宫龙腾煤化工有限公司 | 23.03 | 石油化工 | —— |
| 13 | 波尔润滑油 | 9.18 | 石油化工 | —— |
| 14 | 苏河油脂 | 3.71 | 石油化工 | —— |
| 15 | 南宫万禾新型燃料有限公司 | 2.60 | 清洁型煤 | 4 |
| 16 | 南宫市紫瑞家具有限公司 | 3.73 | 家具制造业 | 50 |
| 17 | 河北铁龙 | 2.02 | 橡胶制品业 | —— |
| 18 | 北新建材集团南宫金属有限公司 | 17.76 | 建材、物流 | 14 |
| 19 | 泰信建材 | 3.58 | 建筑建材 | —— |
| 20 | 南宫市双龙金属制品有限公司 | 81.87 | 金属制品业 | —— |
| 21 | 污水处理厂 | 1.87 | 市政设施 | —— |
| 22 | 汉德管业 | 8.67 | 建筑建材 | —— |
| 23 | 国林家具 | 10.49 | 家具制造业 | —— |
| 24 | 南宫市双收家居用品有限公司 | 2.29 | 家具制造业 | 8 |
| 25 | 冀南家具产业园 | 27.24 | 家具制造业 | —— |
| 26 | 冀南家具产业园 | 9.16 | 家具制造业 | —— |
| 27 | 三利节能 | 8.01 | 其他建筑业 | —— |
| 28 | 冀南家具产业园 | 11.55 | 家具制造业 | —— |
| 29 | 河北亿业电缆制造有限公司 | 7.07 | 电器机械及器材制造业 | 20 |
| 30 | 南宫市鹏博润滑油 | 1.01 | 石油化工 | —— |
| 31 | 南宫市聚纯炭素有限公司 | 9.73 | 冶金矿产 | 102 |
| 32 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 7.71 | 废旧材料回收加工业 | 60 |
| 33 | 北京奥克森 | 7.03 | 其他建筑业 | —— |
| 34 | 天道能源 | 9.56 | 废旧材料回收加工业 | —— |
| 35 | 农辛食品 | 1.33 | 食品加工 | —— |
| 36 | 河北普翔文教用品公司 | 1.80 | 文教体育用品制造业 | —— |
| 37 | 得力电器 | 3.33 | 电器机械及器材制造业 | —— |
| 38 | 河北顺翔包装印刷有限公司 | 5.35 | 文教体育用品制造业 | 135 |
| 39 | 四方LNG项目 | 15.07 | 燃气生产供应业 | —— |
| 40 | 汇能LNG项目 | 8.92 | 燃气生产供应业 | —— |
| 41 | 邢台市政建设集团有限公司 | 7.87 | 房屋和土木工程建筑业 | 57 |

## 2.2用地现状分析

### 2.2.1用地现状

开发区（西区）现状用地统计表（2018）

| 用地代码 | 类别名称 | 用地面积(hm²) | 占城乡用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| H |  |  | 建设用地 | 700.44 | 54.48 |
|  |  |  | 城乡居民点建设用地 | 657.82 | 51.16 |
|  | H1 | H11 | 城市建设用地 | 558.01 | 43.40 |
|  |  | H14 | 村庄建设用地 | 99.81 | 7.76 |
|  | H2 |  | 区域交通设施用地 | 42.62 | 3.31 |
|  |  | H22 | 公路用地 | 42.62 | 3.31 |
| E |  |  | 非建设用地 | 585.29 | 45.52 |
|  | E1 |  | 水域 | 15.39 | 1.20 |
|  | E2 |  | 农林用地 | 569.9 | 44.33 |
|  | 城乡用地 | 1285.73 | 100 |

### 2.2.2用地评价

1）文保：开发区（西区）内无文保单位。

2）生态：开发区（西区）应在生态保护基础上建设，严格控制化工产业环保设备和防护距离控制，同时做好污水的处理工作。

3）社会：开发区（西区）用地涉及苏村镇和南便乡村庄，其中南便乡不存在征地问题；苏村镇用地补贴不能满足群众生活需求。

### 2.2.3用地选址

近期：规划用地在《南宫市土地利用总体规划》（2010-2020）有条件建设区内。

远期：规划范围东至苏石路，南至冯家街，西至西环路，北至徐达街。占地面积为1285.73公顷。

远景：规划范围东至苏石路，南至曹家街，西至西环路，北至徐达街，占地面积为1714.47公顷。

## 2.3交通分析

省道邢德公路在开发区（西区）东西穿过；东侧为青银高速，在开发区（西区）东侧设有出入口，西部为邢衡高速在开发区西侧设有出入口连接邢德公路；邯黄铁路在开发区西侧南北通过，并在此设站。对外交通相当便利，但远期发展来看，邢德公路作为过境交通东西贯穿开发区对其影响较大，规划引导绕出开发区。

## 2.4市政分析

### 2.4.1给水

开发区（西区）内用水引自南宫市第二水厂,主要道路上已经铺设给水管，管径为DN150-DN200，为现状企业及开发区内村庄供水，详见图02及下表。

开发区（西区）现状给水管线统计表

| 编号 | 道路名称 | 给水管线长度（m） | 给水管线管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永盛路 | 1762 | DN200 |
| 2 | 永昌路 | 1244 | DN150 |
| 3 | 奋进路 | 1449 | DN150 |
| 4 | 永诚路 | 455 | DN150 |
| 5 | 朝阳街 | 3841 | DN200 |
| 6 | 工业二街 | 780 | DN150 |
| 7 | 工业三街 | 1566 | DN150 |

### 2.4.2雨水

开发区（西区）内现状主要道路上已铺设给水管，管径为DN600-DN1500，主要分布在现状道路西侧和南侧，村庄及企业的雨水排入雨水管道至外围水沟，详见图03及下表。

开发区（西区）现状雨水管线统计表

| 编号 | 道路名称 | 雨水管线长度（m） | 雨水管线管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永盛路 | 1277 | 2*DN800 |
| 2 | 永昌路 | 1281 | DN800 |
| 3 | 永茂路 | 1261 | DN1350 |
| 4 | 钢铁路 | 742 | DN1500 |
| 5 | 华兴路 | 472 | DN600 |
| 6 | 华兴路 | 1138 | DN800 |
| 7 | 奋进路 | 409 | 2*DN1350 |
| 8 | 奋进路 | 749 | 2*DN1000 |
| 9 | 奋进路 | 267 | 2*DN800 |
| 10 | 奋进路 | 341 | DN600 |
| 11 | 永诚路 | 1847 | DN600 |
| 12 | 工业一街 | 1487 | DN1000 |
| 13 | 朝阳街 | 2626 | DN1500 |
| 14 | 朝阳街 | 1667 | 2*DN800 |
| 15 | 工业二街 | 690 | DN800 |
| 16 | 工业三街 | 1192 | DN800 |
| 17 | 工业三街 | 359 | DN1000 |

### 2.4.3污水

现状污水处理厂位于开发区（西区）北部，占地1.87公顷，处理规模为1万吨/天。现状道路大部有污水管道，管径为DN400-DN600,详见图04及下表。

开发区（西区）现状污水管线统计表

| 编号 | 道路名称 | 污水管线长度（m） | 污水管线管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永盛路 | 1277 | 2*DN600 |
| 2 | 永昌路 | 1248 | DN600 |
| 3 | 永茂路 | 1175 | DN600 |
| 4 | 钢铁路 | 363 | DN800 |
| 5 | 华兴路 | 1669 | DN400 |
| 7 | 奋进路 | 394 | 2*DN400 |
| 8 | 奋进路 | 1070 | 2*DN500 |
| 9 | 奋进路 | 436 | DN400 |
| 11 | 永诚路 | 1238 | DN400 |
| 12 | 永诚路 | 560 | DN500 |
| 13 | 工业一街 | 1487 | DN400 |
| 14 | 朝阳街 | 3498 | 2*DN600 |
| 15 | 朝阳街 | 392 | 2*DN500 |
| 16 | 工业二街 | 690 | DN400 |
| 17 | 工业三街 | 359 | DN400 |

### 2.4.4供电

规划区（西区）内现有云庄110kV变电站1座，主变容量2*50MVA，其110kV进线接至南宫220kV变电站；苏村35kV变电站1座，主变容量共2*16MVA，详见图纸05。

### 2.4.5通信

现状开发区（西区）通信主要接自南宫市中心城区，开发区（西区）内有6座通信基站，详见图纸05。

### 2.4.6供热

现状开发区（西区）无集中供热。大多数居民和工厂依靠天然气和空调采暖。

### 2.4.7燃气

开发区（西区）现状主要道路已经建有管道天然气，管径为De160-De250，气源为西开发区调压箱；在永盛路西侧有燃气长输管线南北通过。管道路由详见图纸06。

开发区（西区）现状燃气管线统计表

| 编号 | 道路名称 | 燃气管线长度（m） | 燃气管线管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永盛路 | 1268 | De160 |
| 2 | 华兴街 | 1050 | De160 |
| 3 | 奋进路 | 1551 | De160 |
| 4 | 永诚路 | 1618 | De160 |
| 5 | 工业一街 | 1492 | De160 |
| 6 | 朝阳街 | 3841 | De160 |
| 7 | 工业三街 | 1566 | De160 |
| 8 | 邢德路 | 6790 | De250 |

# 3 发展目标

## 3.1经济发展目标

规划到2025年, 年均生产总值按9%，开发区(西区)生产总值不少于67.72亿元。

规划到2030年, 年均生产总值按9%，开发区(西区)生产总值不少于104亿元。

## 3.2社会发展目标

就业和社会保障：规划开发区(西区)近期至少提供6.7万个就业岗位，集中安置京津冀协调引进产业。远期至2030年，开发区至少提供9.4万个就业岗位。

文教卫生：到2030年，学龄儿童入学率达到100%，初中毕业生接受高中教育阶段比例达到100%。健全公共卫生服务体系，实现医疗资源合理布局。

## 3.3生态环境目标

到2030年，开发区（西区）空气质量达到一级标准；饮用水源水质达标率100%；污水处理率100%，垃圾无害化处理率100%。

# 4 性质与规模

## 4.1性质

按河北省商务厅、国土厅及建设厅相关产业发展要求，省级开发区应明确一到两个主导产业、突出产业特色。

通过对规划产业用地面积及各产业产值分析可以得出，开发区（西区）高新技术产业及家具制造产业占据主导地位。

故确定开发区（西区）的性质是以高新技术及家具制造业为主的开发区。

## 4.2规模

4.2.1用地规模

规划至2025年，开发区（西区）总用地面积为1285.73公顷，其中开发区（西区）建设用地面积为700.15公顷,村庄建设用地为99.81公顷；

规划到2030年，开发区（西区）总用地面积为1285.73公顷，其中开发区（西区）建设用地面积为1193.88公顷。

4.2.2人口规模

规划按每公顷工业及仓储用地110个就业岗位估算，规划按开发区（西区）就业岗位与其它就业岗位比例6：1估算，规划工业及物流仓储用地共739.18公顷，则就业岗位约为8.1万个，其它从业人员约为1.3万人，据此推算，远期开发区（西区）规划提供不少于就业岗位9.4万个。

近期开发区（西区）规划工业及物流仓储用地面积为523.2公顷，则就业岗位为5.75万个，其它从业人员约为0.95万个，故近期开发区（西区）规划提供不少于就业岗位6.7万个。

# 5 用地布局

## 5.1规划原则

1)全面协调南宫市城区、开发区的基础设施、公共服务设施、产业和空间布局的衔接。

2)全面对接南宫市土地利用总体规划，为开发区土地利用奠定基础。

3)处理好开发区与区域交通设施的关系。

4)科学合理确定开发区功能分区和用地布局，完善市政基础设施和公共服务设施。

## 5.2用地布局

### 5.2.1布局结构

依据现状用地、周边基础设施情况和产业定位，立足现有基础，展望未来发展，规划开发区（西区）布局结构为“一心、两轴、四片区”。详见图08。

“一心” 指服务于开发区（西区）的公共服务中心。

“两轴” 指青年街作为公共功能发展主轴线，钢铁路作为公共功能发展次轴线。

“四片区” 由道路和服务中心分割形成的四个生产片区,其中每个片区设置

一处公共服务中心。

其中北部片区共享苏村镇区公共服务设施。

### 5.2.2用地规划

1)工业用地

规划三类工业用地相对集中布置，化工产业进行画范围集中控制，并做好外围的防护绿化隔离。距离居住用地较近的安排高新技术等无污染的一类工业，同时做好二类工业和住宅、公共服务设施的绿化隔离。

2)居住用地

规划开发区（西区）内村庄用地规划为二类居住用地，便于开发区管理使用。

3)公共管理与公共服务设施用地

规划德演宫村南集中设施公共服务中心，服务整个开发区（西区）。

4)商业服务业设施用地

规划青年街以南，商贸东路以西，钢铁路以东地块为商务用地，德演宫南侧公共服务中心集中设施大型商业中心一处。

5)道路与交通设施用地

规划道路为方格网状结构，分为主、次、支路。开发区（西区）内设置停车场4处。详见附表四。

6)公用设施用地

规划保留扩建污水处理厂，同时西侧预留中水设施用地。在开发区东北角新建110KV变电站。规划增加环卫中心、消防站等。

7)绿地与广场用地

规划绿地与广场用地占地面积为41.42公顷，占总建设用地面积的3.47%。详见附表二。

### 5.2.3产业空间布局

1）产业发展规划

保留既有的化工、建材等产业，同时根据京津冀产业协调，引进家具制造、金属制品产业等。

2）产业布局引导

产业功能整体划分为六个产业功能片区：家具制造及建材产业区、化工及金属制品产业区、金属制品及建材产业区、高新技术及新材料产业区、物流仓储区、公共服务区。

# 6 综合交通规划

## 6.1规划原则

1)依托区域交通，强化开发区（西区）与周边区域的联系，构建一个完善便捷的对外交通体系。

2)开发区道路系统规划应满足工业企业规模合理化要求，促进开发区（西区）土地升值，带动开发区土地开发。

3)科学合理制定道路宽度、道路网密度，发展适合开发区（西区）企业的道路交通体系。

## 6.2对外交通规划

1）青年街（邢德路）作为过境路，近期保留，远期绕行开发区南部规划S338省道。

2）规划在青年街（邢德路）东侧设置客运站。

3）在青年街（邢德路）与永盛路交叉口东北侧规划货运站。

## 6.3道路系统规划

6.3.1道路系统

工业区（西区）根据规划，形成方格网状路网。

道路形成“四横、五纵”的方格网状结构形态。“四横”是四条东西向主要道路；“五纵”是规划的五条南北向主要道路。详见附表三。

6.3.2道路用地

经济开发区（西区）干道红线宽度有60米、40米和30米三种形式。红线宽度为60米的道路采用一块板形式，双向4车道，路面宽24米。红线宽度为40米、30米的道路采用一块板形式。支路红线宽度有20米、15米三种形式。

6.3.3交通场站用地

开发区内布置停车场4处，占地面积共9.32公顷。

# 7 绿地系统规划

## 7.1规划原则

1)强调利用开发区自然资源特色优势营造一体化的“绿色网络”体系；

2)以生态效应为核心，生态优先。充分发挥绿地的生态效益，增加开发区绿量，完善开发区绿色生态空间体系，规划人与自然相和谐的生态环境；

3)根据开发区工业性质及功能结构，建设特色鲜明的工业绿地体系，正确处理绿地建设与工业发展的关系；

4)突出组团隔离绿地建设，重点建设主干道两侧的绿带和化工等污染企业的隔离林带。

## 7.2绿地系统

规划绿地系统形成“一心、一环、三带、七点”的格局。

“一心”指青年街与永茂路交口东侧的景观绿地。

“一环”指开发区（西区）外围的绿化生态景观环。

“三带”青年街两侧绿化带、高压廊道及工业与村庄之间的防护绿地。

“七点”指分布在开发区（西区）内的七处景观节点。

规划开发区（西区）绿地面积41.42公顷，其中公园绿地面积4.75公顷，防护绿地面积36.67公顷。

## 7.3绿地布局

7.3.1防护绿地

开发区（西区）外围设置不小于50米的防护绿带；保留改造青年街（原邢德路）两侧防护绿带，路两侧各控制50米；钢铁路（朝阳街和青年街段）东侧和青年街（永茂路和钢铁路段）设置不小于100米的防护绿地，保证路西三类工业和生活区及公共设施的卫生隔离；永盛路西侧设置30米的卫生隔离带；永茂路西侧、朝阳街北侧设置20米的高压走廊。

7.3.2公园绿地

规划公园绿地面积为4.75公顷。在公共服务区南部的商务区设置中心公园1处。

## 7.4绿地指标

规划开发区绿化覆盖率不低于35%。规划开发区内道路绿地率不小于20%，规划青年街和朝阳街为园林式街道，且绿地率不低于40%。规划医院、公共文化设施等绿地率不低于35%，规划开发区公共中心的医院、学校为园林式单位，且绿地率不低于40%。工业用地绿地率不得超过15%。

## 7.5景观风貌

1)商业服务区：现代建筑风格，建筑以白和灰为主色、以橘红和深灰色为辅助色。现代手段、现代风格，宜以新材料新技术，彰显科技美和时代感。

2)工业区：现代建筑风格，宜以多层框架结构厂房（提高土地利用率）为主，单层钢结构厂房为辅。宜采用白墙灰顶或黄顶、黑色铁艺围墙（带垂直绿化）和空花围墙。

3)居住生活区：现代建筑风格，主要色彩为深灰色勒脚、浅灰色墙面、灰色屋顶。

# 8 城市设计

## 8.1规划目标

一是通过理水造园，达到国家级生态园林城市标准；二是通过风格、色彩及尺度控制，实现风貌特色明显、空间尺度安全宜人、宜业宜游，打造生态工业区。

## 8.2规划原则

- 尊重城市自然生态特征的原则

合理把握园区与生态防护绿地之间的关系，做到绿中有城、城中有绿，形成自然、城市与人的和谐共存。

2)社会性原则

以人为本，合理设计开放空间，促进人际交往和文明建设。

## 8.3城市设计指引

1）建构筑物风格：力求简洁、现代。

2）建构筑物色彩：以浅灰、浅黄为主，以深灰、蓝、红、白色为辅。

3）建构筑物高度：中心公共服务设施地段高、以高层建筑形成地标；其余工业区较低。

## 8.4城市设计要素

8.4.1路径

1)朝阳街：重要的迎宾路

迎宾路规划大气简洁、绿化率不低于30%，彰显良好的工业区形象。

2)青年街：生态园林大道

青年街为原邢德路，两侧绿地众多，生态环境良好，应打造为开发区生态园林大道。结合绿廊形成居住、服务和工业的生态隔离。

3)奋进路、永盛路：重要的交通干道

车辆速度较快，车流量大，应设置交通分隔带或护栏，保障车行的快捷，保障非机动车和行人的安全。强调道路街景立面的连续性，沿街建筑应有较统一的色彩和形体特征，保证连续性道路景观的形成。

8.4.2边界

开发区东西南北天际线

开发区总体上建筑高度控制应为中间高，边缘低。开发区东天际线也是在青银高速看向开发区的重要界面，建筑应高低错落，疏密有间，层次分明，现代建筑风格、浅灰、白、蓝为主色调，应着重体现开发区的现代化工业和绿色科技气息。开发区北、南、西天际线也是重要边界。

8.4.3节点

1)开发区出入口

开发区东出入口为青年街和苏石路，应有地标，是展示开发区形象的重要窗口。

开发区南出入口为奋进路和冯家街交叉口地段，应重点打造绿地景观。

开发区西出入口为青年街西出入口，应有地标，应有良好景观或标志。

开发区北出入口为永盛路和朝阳街交叉口地段，应有良好景观或标志。

2)广场、公园

通过带状、片状和点状绿地构成网状绿地空间。注重竖向绿化环境的塑造，打造林荫步行环境。步行交通应保持连续，并要考虑对使用者的关心，主要道路上的步行系统应采用无障碍设计。

绿地广场周围的建筑，装饰性要加强，统一建筑细部的处理，包括裙房高度、层高、色彩等方面。其东、西、南向的建筑，应通过日照分析限制其高度和体量，减少建筑对开放空间使用效果的影响。

3)重要道路交叉口

部分重要道路交叉口做扩宽设计，扩大交叉口通行能力，保证远期交通环境快速、顺畅。

4)重要视线焦点

重要视线焦点应有良好景观，可设置景石、雕塑、植物景观等。应具有明显的标识性和景观特征，应当注重绿化和景观的处理。

8.4.4区域

开发区（西区）公共中心为钢铁路和永信路中部的商业商务、医疗、教育、体育、绿地等用地，是整个开发区的公共中心。应体现现代新城特色，建筑采用现代建筑风格，浅色调为主。建筑形式应与广场、街道等公共空间有机结合。

8.4.5标志

城市标志性景观不仅是建筑景观，特定意义的建筑（如文化建筑）开放空间以及开放空间与建筑空间形成的公共空间，也可以成为城市的标志。标志性地区应有良好的观赏视角，和周边环境的烘托。

# 9 环境保护规划

## 9.1污染源

1）大气环境：开发区内燃煤企业和化工等产业排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。

2）水环境：开发区内的工业废水。

3）声环境：工业生产和开发区公路的噪声。

4）固体废弃物：开发区企业的工业垃圾。

## 9.2生态指标体系建构

参考国内相关生态园区规划建设经验并结合园区的实际情况，对开发区建立生态指标体系。指标体系以共生型工业园为理念，包括开发区功能、建材业、交通和运输、能源、废弃物（废渣、废气、废水）、景观和公共空间。

同时对化工等三类产业进行划范围控制，（分为两个片区，面积共为151.88公顷）对化工产业集中设置，做好外围防护措施。并对其进行集中污染处理，使其对环境的污染达到可控，对环境的影响符合指标体系。

## 9.3标准

1）水质

区域内地表质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准。

2）大气、声环境控制

环境功能分区

| 用地 | 功能分区 | 控制质量 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住区 | 一类环境功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准 | 昼间噪声低于55分贝、夜间噪声低于45分贝 |
| 一、二工业用地等 | 二类环境功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 昼间噪声低于60分贝、夜间噪声低于50分贝 |
| 三类工业用地等 | 三类环境功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 昼间噪声低于60分贝、夜间噪声低于50分贝 |

3）固体废弃物：垃圾分类收集、资源化利用。

## 9.4具体措施

1）水环境：规划污水处理厂处理的污水达到排放标准，用于绿化浇洒等多余的排到西流渠等受纳体。

2）声环境：与邢德路及外环路设防护隔离带。

3）大气环境：规划采用天韵热电厂供热，实现集中供热，污染企业采用除尘设备，废气达标后排放。

4）固体废弃物：垃圾转运站、垃圾桶，进行垃圾管理。

5）划定化工区范围：划定两片化工区范围线，使化工产业区集中发展，统一设置新型生产环保设备，并在外围设置卫生隔离带，避免对外围产生干扰。

# 10 综合防灾规划

## 10.1消防规划

10.1.1消防站规划

根据《城市消防规划规范》（GB 51080-2015）,按消防责任范围及以接到报警五分钟内消防队到达责任区边缘，辖区面积不应大于7km2为原则,规划开发区设置2处二级消防站，消防站分别位于青年街和华兴路交叉口、青年街和永盛路交叉口。

10.1.2消防通道

消防道路中心线间距不宜大于160米；环形消防车通道至少应有两处与其他车道连通，尽端式消防车通道应设置回车道或回车场地，尺寸不应小于12×12米。

10.1.3消防水源

开发区（西区）内供水系统作为主要消防供水水源，河渠蓄水作为备用水源。

10.1.4消防通讯

开发区（西区）消防站应建立完善的消防通信调度指挥系统，消防站通信装备的配备，应符合《城市消防通信指挥系统设计规范》（GB 50313-2013）的规定。

10.1.5消火栓

开发区的室外消防给水管网布置成环状，消防给水管道的最小直径不小于150mm。

规划室外消火栓沿道路设置，消火栓距路边不超过2米，距房屋外墙不小于5米，室外消火栓的间距不超过120米。

## 10.2人防规划

10.2.1规划原则

人防工程规划坚持平战结合，统筹兼顾，因地制宜，注重实效的原则，以提高开发区总体防护能力为标准，因地制宜地搞好开发区人防战备建设，坚持建设和防护同步，平战结合。

10.2.2规划目标

在规划期限内，建立可靠的通信警报体系和保障有力的开发区人口战时疏散体系，努力提高开发区整体抗毁能力、快速反应能力、应急救援能力和自我保护能力，使开发区人防体系能应付现代化局部战争的防空袭斗争和重大灾害事故的需要，有效保护人民生命财产的安全。

10.2.3人防工程规划

1）按战时留守人口占开发区总人口的40%、人均1m2标准修建人防设施。

2）工程设施规划

新建民用建筑（工业生产厂房及配套设施除外）十层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑按地面首层建筑面积修建；地面建筑面积在2000m2以上的，按建筑面积的2% 建设掩蔽工程。

结合民用建筑修建防空地下室。主要交叉路口、开发区广场周围的新建项目（不含临建）要尽量修建平战两用的防空地下室。

利用广场以及停车场、公园、道路修建地下防空指挥所、停车场、文化娱乐场所等地下工程。平时为生产、生活服务，战时掩蔽人防专业队和人员。

建立健全防空、防灾指挥及警报报知系统。

## 10.3抗震规划

10.3.1建筑设防标准

建筑设防标准执行《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），开发区的抗震设防烈度为Ⅶ度，基本地震加速度值为0.15g。重要设施及生命线工程提高一度设防。

10.3.2避震疏散规划

按照人口分布，结合现有空旷场地情况，规划避震场地和疏散通道，以“立足于有备无患、实行统一组织疏散与部分区段就地疏散相结合”为避震疏散规划的编制原则。

开发区(西区)避震疏散场所应按照紧急疏散场所和固定避震疏散场所分别进行安排。

紧急避震疏散场所人均有效避难面积不小于1m2，固定避震疏散场所人均有效避难面积不小于2m2。

避震疏散场地的规模：紧急避震疏散场地的用地不宜小于0.1hm2，固定避震疏散场地不宜小于1hm2。紧急避震疏散场所的服务半径宜为500m，步行大约10min之内可以到达；固定避震疏散场所的服务半径宜为2-3km，步行大约1h之内可以到达。

大块绿地、运动场、停车场等空旷地段均可作为避震疏散场地。

主要疏散通道宽度须在15米以上，通向疏散场地、郊外旷地或长途交通设施。

## 10.4防洪排涝规划

10.4.1防洪标准

根据国家《防洪标准》（GB 50201-2014），根据南宫市所处的地理位置、规划性质以及洪水可能造成的危害程度，取下限，开发区（西区）按20年一遇标准设防。

10.4.2规划措施

1）结合绿化带设置沟渠，同时综合治理干渠，修筑必要堤防，切实保证防洪能力。

2）积极治理乱掘地，选择部分坑塘或乱掘地作为永久性防洪排涝设施。

# 11 市政工程规划

## 11.1给水工程规划

11.1.1供水现状

水源：目前开发区（西区）内企业的供水水源接自南宫市第二水厂。

11.1.2发展目标

开发区和城镇组团构建统一调度、分区供应的集中供水网络，供水水质达到同期国家的饮用水水质标准，供水水压满足对多层建筑直接供水的要求。

11.1.3规划原则

1）适当超前建设水源工程，保持取水、供水和用水三者之间的合理平衡，使有限的水资源发挥尽可能大的效益。

2）遵循协调、均衡、有序发展的原则，以开发区和城镇组团为核心，逐步向周边辐射，建成以统筹园区和城镇组团供水安全为核心的供水系统。

3）按照“统一规划、统一建设、统一管理”的原则，充分利用现有给水设施，改造与新建并举，从近期出发，近远期相结合，统一规划给水系统，使规划方案技术先进，经济合理。

4）严格保护水源，对已污染的水源应立即加以治理，拓宽思路，积极利用外流域引水及地表水。

5）充分利用处理后的污水、废水，发展再生水，用于冲洗、园林、河道等景观用水，增大水的重复利用率。

6）工业用水应严格控制，禁止入驻耗水量大、污染严重的工业企业，调整产业结构，增加水的重复利用率，降低水的万元产值消耗量。

7）加强用水管理，增强节水意识。

11.1.4用水量预测

开发区（西区）用水量预测根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），并结合实际情况，参照同类开发区（西区）单位建设用地用水量指标测算，具体计算如下表：

开发区（西区）用水量计算表（2030）

| 序号 | 用地名称 | 面积（公顷） | 用水量指标（m3/ha·d） | 用水量（万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二类居住用地 | 118.38 | 50 | 0.59 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地和商业服务设施用地 | 55.96 | 70 | 0.39 |
| 3 | 工业用地 | 668.46 | 50 | 3.34 |
| 4 | 物流仓储用地 | 70.72 | 20 | 0.14 |
| 5 | 道路与交通设施用地 | 218.05 | 20 | 0.44 |
| 6 | 公用设施用地 | 20.89 | 25 | 0.05 |
| 7 | 绿地与广场用地 | 41.42 | 10 | 0.04 |
| 总 计 | 1193.88 |  | 5.00 |

注：表格中的总用水量已包括管网漏失水量。

经计算，开发区（西区）最高日用水量为5.0万m3/d，日变化系数取1.4。

11.1.5供水水源

规划采用北胡办事处地表水厂。另外可利用开发区（西区）中水作为补充水源，规模为2.57万m3/d。

11.1.6供水管网

开发区内的管网布置，以环状网为主。规划主干管最大管径为DN400mm，其它干管最小管径为DN150mm。

## 11.2排水工程规划

11.2.1排水现状

开发区内现状有排水管道，村庄及企业的雨水排入雨水管道至外围水沟，最终排入清西干渠，污水排放至污水处理厂。

11.2.2排水体制

规划排水体制为雨污分流制。

11.2.3雨水工程规划

1）雨水流量计算

采用邢台市暴雨强度公式：

Q＝ΨqF

式中：

q=1616.117（1+0.854lgP）/(t+13.24)0.638

式中：

P ——重现期(年)；

Ψ ——径流系数，取Ψ=0.65；

q ——暴雨强度[L/(s﹒公顷)]；

F ——汇水面积(公顷)；

Q ——设计雨水流量（L/s）；

t ——设计降雨历时，t=t1+t2(min)；

t1 ——地面集水时间，t1 =15(min)；

t2 ——管渠内流行时间(min)；

雨水重现期P：一般地区采用2年；重要干道、重要地区或短期积水能引起严重后果的地区采用2～3年；特别重要地区采用3～5年。

2）排水受纳体

根据开发区（西区）道路竖向规划及区内地形，将雨水就近排入河道、水渠，最终汇入清西干渠。

3）雨水管网

布置原则

（1）充分利用地形，就近排入水体；

（2）尽量避免设置雨水泵站；

（3）结合道路系统规划布置雨水管渠；

（4）结合开发区（西区）竖向规划布置雨水管道。

规划按照上述原则进行管网布置，以满足开发区（西区）排水的需要。雨水管网布置详见图16。

11.2.4污水工程规划

1）污水量预测

污水量按平均日用水量的90%估算，日变化系数取1.4，预测开发区（西区）2030年污水总排放量为3.21万m³/d。

2）污水处理厂规划

规划开发区（西区）污水排入污水处理厂，污水处理厂占地7.52公顷。

污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级A标准。

3）污水管网规划

污水管网的建设依托道路竖向规划进行铺设。规划开发区各干管接入污水主干管后排入污水处理厂。污水管道管材采用HDPE管（高密度聚乙烯管），污水管网布置详见图17。

4）再生水规划

再生水利用量以污水量的80%估算，为2.57万m3/d。污水经中水厂深度处理后回用于工业、农灌、绿地、道路浇洒等用水。

## 11.3海绵城市规划

11.3.1规划原则

在保障雨水排涝安全的基础上，进行雨水资源化利用。雨水宜分散收集并就近利用。地块内部分散利用后的多余雨水进入市政雨水管道。优先考虑屋面雨水收集利用，其次考虑雨水下渗补充地下水、绿地及道路径流雨水的收集利用。雨水利用设施结合景观设计设置。

11.3.2雨水收集和处理的具体方式

屋面雨水:将屋面收集的雨水通过管道输送到就近设置的处理设施内，经过砂滤、消毒等措施，达到再生水标准后排入蓄水池，再通过泵站提升，供冲厕、浇灌绿地等用水；初期雨水接入污水管道。

庭院雨水:收集道路、庭院的雨水，先将初期雨水排入雨水管道，其他雨水汇集到蓄水池，通过沉淀等工艺简单处理后，回用于生活或市政杂用。

透水铺装:路面与停车场、广场的地面雨水径流量较大，水质也较差。因此可以通过铺设透水砖、透水地面等措施，增加雨水的下渗。

低势绿地:低势绿地是一种天然的利用植被截流、土壤渗透原理截流和净化小流量的径流雨水的渗透措施。低势绿地的构造比较简单，主要是利用天然的地形分布截流和输送雨水。

其他措施:雨水水质采用源头控制，如采用环保型屋顶材料、初期雨水弃流、植被浅沟、生物滞留系统等。

严格保证绿地面积，将需要调蓄雨水的绿地建成下凹式绿地，低于地面10cm。人行步道、小区道路、停车场和广场可根据雨水收集条件确定是否采用透水铺装。规划区通过以上各项措施的逐步落实，实现雨洪利用。

11.3.3海绵城市指标

1）结合公园绿地建设下凹式绿地。

2）海绵城市开发控制指标

年径流总量控制率不宜小于75%。

控制屋顶绿化率不宜小于20%。

硬质铺装人行道、广场及车行道路面透水率不宜小于50%。

雨水收集利用不低于50%。

3）新建项目透水铺装率≥40%，改造项目≥30%；新建项目下沉式绿地率≥25%，改造项目≥25%。

## 11.4电力工程规划

11.4.1现状及存在问题

供电现状：规划区（西区）内现有云庄110kV变电站1座，主变容量2*50MVA，其110kV进线接至南宫220kV变电站；苏村35kV变电站1座，主变容量共2*16MVA。

存在问题：网架结构不合理，供电已经出线超负荷，供电系统薄弱，电源可靠性较差；中低压供电半径较长，现有部分中低压线路和变电设备老化和超负荷现象严重，变电容量不足，急需增容及线路改造；线路与房屋之间的安全间距较小，存在着安全隐患。

11.4.2规划依据

1)《城市电力规划规范》（GB/T 50293-2014）；

2)《城市电力网规划设计导则》（Q/GDW 156-2006）；

11.4.3电力负荷预测

本规划采用建设用地负荷密度法进行用电负荷预测，并遵循节能原则确定用电指标，详见下表所示。

开发区（西区）用电负荷预测表（2030）

| 序号 | 用地名称 | 占地面积(ha) | 容积率 | 建筑面积(万m2) | 建筑面积负荷指标(W/m2) | 用地面积负荷指标(kW/hm2) | 用电负荷(MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二类居住用地 | 118.38 | 1.2 | 142.06 | 10 |  | 14.21 |
| 2 | 公共服务设施用地 | 17.02 | 1 | 17.02 | 30 |  | 5.11 |
| 3 | 商业服务业设施用地 | 38.94 | 1.4 | 54.52 | 25 |  | 13.63 |
| 4 | 工业用地 | 668.46 | 0.9 | 601.61 | 25 |  | 150.40 |
| 5 | 物流仓储用地 | 70.72 | 0.8 | 56.58 | 2 |  | 1.13 |
| 6 | 道路与交通设施用地 | 218.05 |  |  |  | 15 | 3.27 |
| 7 | 公用设施用地 | 20.89 |  |  |  | 150 | 3.13 |
| 8 | 绿地与广场用地 | 41.42 |  |  |  | 10 | 0.41 |
| 合计 | 1193.88 |  |  |  |  | 191.29 |
| 乘同时系数0.7 |  |  |  |  |  | 133.91 |

至规划期末，开发区（西区）最大负荷为133.91MW。开发区（西区）内城市建设用地面积为1193.88ha，则负荷密度为11.22MW/km2。

11.4.4电力设施规划

根据开发区（西区）电力负荷预测结果，至规划期末，开发区（西区）最大负荷为133.91MW，110kV变电站容载比取1.8，则开发区（西区）110kV变电站总容量为241.03MVA。

规划保留云庄110kV变电站，变容量为2*50MVA，保留苏村35kV变电站，主变容量2*16MVA，在开发区东北角新建110kv变电站，主变容量为2*63MVA。同时为整个经济开发区（西区）供电。为了减少110kV变电站10kV出线路数和便于管理，在经济开发区（西区）东部区域规划设置1个10kV开闭所，开闭所容量不超过15000kVA，出线在10路左右。随着开闭所的建成，缩短10kV配电线路的供电半径，实现负荷再分配，提高供电质量。除此之外，不同变电站10kV出线间应设置联络开关，形成闭环设置，开环运行，故障时开关倒闸，从而保证供电可靠性。

11.4.5单位、居住区、停车场充电设施规划

为贯彻落实国家、省新能源汽车发展战略和充电设施建设要求，推进单位、居住区、停车场充电设施规划建设。新建大于2万平方米的大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施的车位比例不低于10%，其他公共建筑物配建停车场、社会公共停车场预留建设安装条件的车位比例不低于10%。

## 11.5通信工程规划

1)规划依据

(1)《中华人民共和国电信条例》（2016年修订）；

(2)《城市通信工程规划规范》(GB/T 50853-2013)；

(3)《通信管道与通道工程设计规范》(GB/T 50373-2006)。

2)通信工程规划

至规划期末，开发区（西区）内网络全覆盖；通信业务具备较为完善的数字体系，满足政府、企业、社会对各种信息的需求，三网合一、固网移动融合使得移动运营商和固网运营商成为全业务运营商，而通信、广电和互联网的融合将使电信运营企业由单纯电信服务向综合信息服务提供商转化，同时推动通信行业上一个新台阶。

在将来5G的发展趋势下，通信基站需求的预测要满足大数据流量的要求，本规划确定基站密集区的站间距值为350-450米，而一般区的站间距值适当放宽，确定为450-600米。确定共设90座通信基站，其中包括保留现状6座。

3)邮政工程规划

规划经济开发区（西区）内邮政行业发展以函件为主的邮递业务，并丰富其函件，扩展其服务领域，使邮递类业务成为邮政经营的主体。逐步形成以实物传递类、金融服务类、电子邮政为主，多种业务互为补充，具有一定规模的邮政综合业务体系。

至规划期末，规划开发区（西区）内邮政以规划邮政支局为主体，以租赁邮政网点为基础，并在人员聚集地区设置一定数量信箱和邮筒方便人民用邮。

4)广播电视

规划期间，广播电视局应联合各通信运营企业，按照统建共用的原则进行有线网络建设，即可实现建设的可行性、经济性和全面性。同时加大管理力度，积极创收，实现有线电视多功能开发，数字电视信号将从前端到终端全面提高到数字高清电视信号。

## 11.6供热工程规划

11.6.1供热现状

开发区（西区）尚无完善的集中供热系统。大多数居民和工厂依靠天然气和空调采暖。

11.6.2热负荷预测

1）供热指标

随着节能建筑的推广，采暖热指标将大大降低，规划的采暖热指标也是一个逐步降低的趋势，不能完全按照节能建筑，也不能完全按照非节能建筑来确定，综合各方面因素，并考虑供热管网的热量输送损失，确定开发区（西区）采暖热指标如下：

居住建筑: 40W/m2 ；公共建筑：45W/m2；工业建筑：55W/m2。

2）热负荷

开发区（西区）内总建设用地面积为1193.88ha。容积率为：居住建筑1.2，公共建筑1.0，工业建筑0.9。远期集中供热普及率为85%。本次规划不对工业生产用热进行预测。

规划采暖热负荷根据各类建筑物采暖面积及采暖热指标计算，规划2030年集中供热热负荷共计298.31MW，详见下表：

开发区（西区）热负荷预测表（2030）

| 建筑类型 | 用地面积（ha） | 容积率 | 建筑面积(万m2 ) | 采暖建筑比例(%) | 采暖建筑面积(万m2) | 热化率（%） | 热负荷指标（W/m2） | 热负荷（MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二类居住用地 | 118.38 | 1.2 | 142.06 | 85 | 120.75 | 85 | 40 | 41.05 |
| 公建 | 55.96 | 1 | 55.96 | 85 | 47.57 | 85 | 45 | 18.19 |
| 工业 | 668.46 | 0.9 | 601.61 | 85 | 511.37 | 85 | 55 | 239.07 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 298.31 |

3)供热规划

规划供暖采用集中供热，规划热源引自开发区(西区)内天韵热电厂，占地面积为12公顷。

热网以主干管为骨架，呈枝状布置。管线尽可能穿过负荷中心，在满足使用要求的同时尽量缩短管线长度。热水管道沿城市道路尽量采用无补偿直埋敷设的方式，热网应统一规划；热网尽量与道路同步实施，以减少道路反复开掘。条件不具备的必须预留敷设热力管道的地下空间。

管径小于300mm时采用无缝钢管聚氰塑材料保温的直埋管，管径大于300mm时采用螺旋缝焊接钢管，聚氰塑材料保温的直埋管。

## 11.7燃气工程规划

11.7.1供气现状

开发区（西区）现状用气为管道天然气。

11.7.2供气规划

1）规划气源

规划近期采用现状供气方式，接南杜周家庄门站。规划至2030年规划接南杜周家庄门站和规划冀沙中油管线预留的门站。

2）供气对象：居民用户、工业、公建、燃气汽车。

3）用气负荷预测

（1）工业用户耗气定额

参照相邻城市的工业用户用气量情况，根据开发区现有工业能耗情况及现有工业水平，同时考虑经济开发区工业水平发展，确定工业用气量指标，一类工业用地按200万Nm3/k㎡·a计，二、三类工业用地按300万Nm3/k㎡·a计。

（2）居民用户耗气定额

居民耗气量取工业耗气量的5%。

（3）公建用户的耗气定额

公建耗气量取总耗气量的5%。

耗气量预测表

| 项目 年份 | 工业耗气量 （万Nm3/年） | 居民耗气量（万Nm3/年） | 公建耗气量（万m³/年） | 总耗气量(万Nm3/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030年 | 1910.57 | 95.53 | 105.58 | 2111.68 |

（4）用气不均匀系数

用气不均匀系数可分为三类，即月不均匀系数、日不均匀系数和时不均匀系数。三类系数取值为：

月不均匀系数：燃气用户月负荷相对均衡，取1.15。

日不均匀系数：依据大多数城市供气经验，取1.15。

时不均匀系数：居民及公建用户取3.00，其他用户取1.00。

11.7.3燃气输配系统规划

规划燃气管网采用环、枝状管网布局方式，燃气管网采用直埋敷设方式。

11.7.4过境长输燃气管线安全规划

冀沙中油长输管线南北通过开发区（西区），位于永盛路西侧道路30米防护绿地内，规划期末开发区为《输气管道工程设计规范》(GB 50251-2015）确定的四级地区，规划管线增加安全防护措施，达到四级地区的设计要求。

## 11.8管线综合规划

11.8.1管线综合布置形式

规划开发区管线都以地下敷设形式进行铺设。地下敷设的主要方式为直埋敷设。

11.8.2地下管线布局

道路红线宽度小于40米时，各种管线单侧布置。

1)管线布置由西向东依次为：电力管线、给水管线、污水管线、雨水管线、热力管线、燃气管线、电讯管线。其中雨水管线居中，道路西侧布置电力管线、给水管线、污水管线，道路东侧布置热力管线、燃气管线、电讯管线。

2)管线布置由北向南依次为：电力管线、给水管线、污水管线、雨水管线、热力管线、燃气管线、电讯管线。其中雨水管线居中，道路北侧布置电力管线、给水管线、污水管线，道路南侧布置热力管线、燃气管线、电讯管线。

3)工程管线的埋设深度

（1）严寒或寒冷地区给水、排水、燃气等工程管线应根据土壤冰冻深度确定管线覆土深度；热力、电信、电力电缆等工程管线以及严寒或寒冷地区以外的地区的工程管线应根据土壤性质和地面承受荷载的大小确定管线的覆土深度。

（2）工程管线的最小覆土深度应符合下表规定。

工程管线的最小覆土深度（m）

| 管线名称 | 给水管线 | 排水管线 | 再生水管线 | 电力管线 | 通信管线 | 直埋热力管线 | 燃气管线 | 管沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直埋 | 保护管 | 直埋及塑料、混凝土保护管 | 钢保扩管c |  |  |  |
| 最小覆土深度 | 非机动车道（含人行道） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | —— |
|  | 机动车道 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.5 |

注：聚乙烯给水管线车行道下的覆土深度不宜小于1.0m。

（3）开发区工程管线的埋设深度，要结合实际地理地质情况和工程管线最小覆土深度的要求确定，并且要保证管线纵向不交叉，各种管线的平均覆土深度为：

电力管线：覆土深度为0.7m。

电信管线：覆土深度为1.0m。

热力管线：覆土深度为1.0m。

给水管线：覆土深度为0.8m。

雨水管线：覆土深度为1.6m。

污水管线：覆土深度为1.8m。

4)工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距

工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距应符合下表的规定。当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时，可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。

工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距表

| 序号 | 管线名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑物 | 给水管 | 污水 | 燃气管 | 热力管 | 电力电缆 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |
|  |  |  | d≤200（mm） | d＞200（mm） | 排水 管 | 低 压 | 中压 | 高压 | 直 埋 | 地 沟 | 直 埋 | 地 沟 |
|  |  |  |  |  |  |  | B | A | B | A |  |  |  |  |
| 1 | 建筑物 |  | 1 | 3 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
| 2 | 给水管 | d≤200（m ） | 1 |  | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | d＞200（mm） | 3 |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 3 | 污水雨水排水管 | 2.5 | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| 4 | 燃 | 低压 | p≤0.05MPa | 0.7 | 0.5 | 1 | DN≤300mm0.4 | 1 |  |  |
|  | 气 | 中 压 | 0.005MPa＜p≤0.02MPa | 1.5 |  | 1.2 | DN＞300mm0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 |
|  | 管 |  | 0.2MPa＜p≤0.4MPa | 2 | 1 | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 高 压 | 0.4MPa＜p≤0.8MPa | 4 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 2 | 1 |
|  |  |  | 0.8MPa＜p≤1.6MPa | 6 |  |  |  | 2 | 4 | 1.5 |
| 5 | 热力管 | 直埋 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |  | 2 |
|  |  | 地沟 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 2 | 4 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |  |
|  |  | 缆沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电信电缆 | 直埋 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |
|  |  | 管道 | 1.5 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 乔木（中心） | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 9 | 灌木 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 地上杆柱 | 通信照明 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6 |
|  |  | 及＜10kv |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高压铁塔 | ≤35kv |  | 3 | 1.5 | 1 | 2 |  |
|  |  | 基础边 | ＞35kv |  |  |  | 5 | 3 |  |
| 11 | 道路侧石边缘 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | 铁路钢轨（或坡脚） | 6 | 5 | 1 | 3 |

5)工程管线交叉时的最小垂直距离

工程管线在交叉点的高程应根据排水管线的高程确定。工程管线交叉时的最小垂直净距，应符合下表的规定。

工程管线交叉时的最小垂直距表

| 序号 | 管线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水管线 | 污、雨水排水管线 | 热力管线 | 燃气管线 | 电信管线 | 电力管线 |
| 1 | 给水管线 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 污、雨水排水管线 | 0.40 | 0.15 |  |  |  |  |
| 3 | 热力管线 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 4 | 燃气管线 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 5 | 电信管线 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.25 |  |
| 6 | 电力管线 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | 沟渠（基础底） | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | 涵洞（基础底） | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.50 |

## 11.9环卫设施规划

1)现状概况

现状开发区无生活垃圾收运、处理设施，无垃圾无害化处理设施。

2)固体废弃物处置

规划采用分类收集，统一转运方式，处理固体废弃物。

（1）生活垃圾

按照0.8kg/人•天和9.4万人口规模估算，开发区(西区）生活垃圾转运量为7.52吨/天。

规划垃圾运至开发区(西区)垃圾转运站。

（2）工业垃圾

在垃圾转运站相邻地段设一处废品回收站，用于分拣和回收工业垃圾。

（3）特种垃圾

特种垃圾统一运送至指定特殊垃圾处理场进行集中处理。

3)环境卫生设施规划

（1）规划环卫服务中心一处，占地0.35公顷，内设环卫管理办公300㎡，废品回收站、公厕、特种垃圾转运站各1处。

（2）规划设置12个公厕，公厕应按照《城市公共厕所规划和设计标准》（CJJ14—2005）设计和建造，并与附近建筑相协调。

（3）垃圾桶

生活垃圾由以垃圾箱收集为主逐渐向垃圾收集点袋装分类收集方式过渡。垃圾收集点的服务半径不宜超过50m，并应布置合理。垃圾收集点的位置应固定，并符合方便居民、不影响观瞻、利于垃圾的分类收集和机械化收运作业等要求。有害垃圾必须单独收集、单独运输、单独处理，其垃圾容器应封闭并应具有便于识别的标志。垃圾运输要以封闭垃圾收集车运输，以减少运输中的污染。

在道路两侧布置的废物箱要注重环保意识。其设置间隔规定如下：

商业大街设置间隔25-50米；

交通干道设置间隔50-80米；

一般道路设置间隔80-100米。

# 12  远景规划

## 12.1 远景用地

规划远景用地发展方向主要是向南发展。远景规划范围面积为1714.47公顷。远景规划图详见图25。

## 12.2 远景产业

（1）规划预测产业将呈现高技术特征。应改建部分工业为劳动密集型，适当增加就业岗位，以弥补因高技术导致的就业岗位减少。

（2）规划大力发展现代服务业，提高高新技术产业比重。

# 13  近期建设规划

## 13.1规划原则

1)近期规划要以远期规划为目标，服从远期规划，有步骤、有组织的进行。近期建设要避免短期行为，以免给远期造成新的障碍。对远期规划项目，近期应在用地上加以控制，留有余地。

2)考虑近期建设的可能性和现实性，充分利用现有的各项基础设施，集中紧凑滚动发展，既节约建设投资，又能保证近期建设的相对完整性。

3)坚持基础设施先行的原则，应从长远考虑，在开发建设时，完善基础设施，确保开发区建设的有序、完整，避免形成重复投资、资金严重浪费的恶性循环。

4)近期用地规模范围和土地利用规划相协调。

## 13.2近期用地

近期开发区（西区）建设用地面积为700.15公顷。村庄建设用地面积为99.81公顷，规划就业岗位6.7万个。详见图24。

## 13.3近期建设内容

近期建设应充分考虑近远期的结合，保证开发区发展的延续性，重点加强基础设施的建设，完善道路交通体系。规划近期完善开发区的配套设施建设，招商引资，加快工业企业建设。

（1）基础设施

规划近期完善道路及市政基础设施建设，规划修通振兴路、永信路、文源二街；升级启用苏村变电站，新建污水处理厂和中水厂，盘活天韵热电厂，新建消防站1处,近期基础设施投资详见附表六。

（2）公共设施

规划近期公共服务中心，包括医院、文化站、商业设施、体育设施、教育科研设施等，近期公共设施投资详见附表七。

（3）建设时序：道路及市政设施及管线实施按照先地下后地上、先下游后上游、先改后建的原则；公共设施建设结合组团实施时序进行配套完善。

# 14  规划实施

要顺利实施规划，应理解规划的基本理念和思想，还应该有相应的实施措施保证。

1)加强本规划与《南宫市土地利用总体规划（2019年调整后）》、《南宫市城乡总体规划（2013-2030）》、《南宫市苏村镇总体规划（2016-2030）》、《南宫市南便乡总体规划（2010-2020年）》等规划的相互协调。

2)规划期内，着重加强近期投入与产出的效益平衡，尽早、重点落实区内及周边的居住区建设，处理好村庄搬迁和相关村民的安置事宜。

3)调整产业发展战略，加快招商引资力度，加快全镇范围内产业在开发区内聚集。

4)尽快编制控制性详细规划和重点地段修建性详细规划，补充完善决策依据。

5)建立健全组织，明确制度，加强开发区规划管理。

6)强化“五线”控制。

建设部颁布的《城市规划编制办法》（2006年4月1日），要求规划必须进行“五线”管制，将“五线”管制作为强制性内容。按照《城市规划编制办法》，对道路的“红线”、基础设施的“黄线”、河流水系的“蓝线”、绿地的“绿线”、文物及历史文化遗址的“紫线”进行管制。

（1）红线管制

给定道路中心线交叉点坐标，按照红线宽度，控制道路红线。道路交叉口处，控制视距三角形。道路红线内不得建设任何建（构）筑物，不得随意改变红线位置。

如确有必要设置的广告牌匾及小品雕塑等，须经城乡规划主管部门批准。

（2）绿线管制

规划确定的各类绿地的边界线，为规划的绿线。绿线以给定边界线折点坐标进行管制。

绿线内不得进行与绿化无关的建设活动。

不得侵占绿线，不得改变绿地的使用性质。

（3）蓝线管制

蓝线内禁止违反蓝线保护和管制要求的建设活动。

不得填埋，占用蓝线内的用地。

不得从事影响水系安全的采石、取沙、取土等活动。

不得擅自建设各类排污设施。

（4）黄线管制

主要基础设施如邮政支局、广场、停车场进行黄线管制，以确保用地不被侵占，以上各类设施的规划用地的边界线即黄线。

①不得违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其它设施的建设。

②不得违反国家有关技术标准和规范进行建设。

③黄线外侧沿黄线附近建设应符合国家相关规范要求。

“五线”一经批准，不得擅自调整，如确需调整，应由规划审批机关批准。重大调整，应依法调整开发区规划，进行相应的“五线”调整，“五线”管制应与国家有关专业的技术规范及规定要求相吻合。

## 附表一 开发区（西区）现状用地统计表（2018）

| 用地代码 | 类别名称 | 用地面积(hm²) | 占城乡用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| H |  |  | 建设用地 | 700.44 | 54.48 |
|  |  |  | 城乡居民点建设用地 | 657.82 | 51.16 |
|  | H1 | H11 | 城市建设用地 | 558.01 | 43.40 |
|  |  | H14 | 村庄建设用地 | 99.81 | 7.76 |
|  | H2 |  | 区域交通设施用地 | 42.62 | 3.31 |
|  |  | H22 | 公路用地 | 42.62 | 3.31 |
| E |  |  | 非建设用地 | 585.29 | 45.52 |
|  | E1 |  | 水域 | 15.39 | 1.20 |
|  | E2 |  | 农林用地 | 569.9 | 44.33 |
|  | 城乡用地 | 1285.73 | 100 |

## 附表二 开发区（西区）建设用地平衡表（2030）

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| R |  |  | 居住用地 | 0.00 | 118.38 | 0.00 | 9.92 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 0.00 | 118.38 | 0.00 | 9.92 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 4.82 | 17.02 | 0.86 | 1.43 |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 2.03 | 2.31 | 0.36 | 0.19 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.21 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 0.41 | 4.22 | 0.07 | 0.35 |
|  | A4 |  | 体育用地 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.28 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.13 |
|  | A9 |  | 宗教用地 | 2.38 | 3.01 | 0.43 | 0.25 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 12.40 | 38.94 | 2.22 | 3.26 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 1.69 | 7.95 | 0.30 | 0.67 |
|  | B2 |  | 商务用地 | 0.00 | 24.42 | 0.00 | 2.05 |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 10.71 | 6.57 | 1.92 | 0.55 |
| M |  |  | 工业用地 | 375.20 | 668.46 | 67.24 | 55.99 |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 0.00 | 94.81 | 0.00 | 7.94 |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 288.02 | 333.82 | 51.62 | 27.96 |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | 87.18 | 239.83 | 15.62 | 20.09 |
| W |  |  | 物流仓储用地 | 0.00 | 70.72 | 0.00 | 5.92 |
|  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 0.00 | 70.72 | 0.00 | 5.92 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 66.85 | 218.05 | 11.98 | 18.26 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 64.87 | 205.55 | 11.63 | 17.22 |
|  | S3 |  | 交通枢纽用地 | 1.98 | 3.18 | 0.35 | 0.27 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 0.78 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 9.70 | 20.89 | 1.74 | 1.75 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 7.83 | 11.66 | 1.40 | 0.98 |
|  |  | U11 | 供水用地 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.33 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 5.31 | 1.53 | 0.95 | 0.13 |
|  |  | U13 | 供燃气用地 | 2.52 | 6.10 | 0.45 | 0.51 |
|  |  | U14 | 供热用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | U15 | 通信用地 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 1.87 | 7.87 | 0.34 | 0.66 |
|  |  | U21 | 排水用地 | 1.87 | 7.52 | 0.34 | 0.63 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.03 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.11 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.11 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 89.04 | 41.42 | 15.96 | 3.47 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.40 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 89.04 | 36.67 | 15.96 | 3.07 |
| H11 | 城市建设用地 | 558.01 | 1193.88 | 100.00 | 100.00 |

注：到2030年，开发区规划就业岗位9.4万个。

## 附表三 开发区（西区）道路一览表

（东西）道路一览表

| 编号 | 道路名称 | 道路 性质 | 红线宽度 （米） | 断 面 形 式 （米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐达街 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 2 | 朝阳街 | 主干路 | 60 | 14+4+24+4+14 | 一块板 |
| 3 | 青年街 | 主干路 | 40 | 5+30+5 | 一块板 |
| 4 | 冯家街 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 5 | 大家街 | 支路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 6 | 工业二街 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 7 | 工业三街 | 次干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 8 | 振兴街 | 支路 | 15 | 4+7+4 | 一块板 |
| 9 | 德发街 | 支路 | 15 | 4+7+4 | 一块板 |
| 10 | 文源一街 | 支路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 11 | 文源二街 | 支路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 12 | 文源三街 | 支路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 13 | 商贸一街 | 次干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 14 | 商贸二街 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |

南北道路一览表

| 编号 | 道路名称 | 道路 性质 | 红线宽度 （米） | 断 面 形 式 （米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西环路 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 2 | 永盛路 | 主干路 | 60 | 14+4+24+4+14 | 一块板 |
| 3 | 永昌路 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 4 | 永茂路 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 5 | 迎泽路 | 次干路 | 60 | 14+4+24+4+14 | 一块板 |
| 6 | 钢铁路 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 7 | 振兴路 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 8 | 永信路 | 次干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 9 | 华兴路 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 10 | 奋进路 | 主干路 | 60 | 14+4+24+4+14 | 一块板 |
| 11 | 永诚路 | 次干路 | 20 | 3.5+3+7+3+3.5 | 一块板 |
| 12 | 东环路 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 13 | 苏石路 | 主干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 14 | 九宫路 | 支路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |
| 15 | 商贸东路 | 次干路 | 30 | 4+3+16+3+4 | 一块板 |

## 附表四 停车场一览表

| 编号 | 面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 6.33 | 新建 |
| P2 | 1.19 | 新建 |
| P3 | 0.13 | 新建 |
| P4 | 1.66 | 新建 |
| 合计 | 9.32 |  |

## 附表五 开发区近期建设用地平衡表(2025)

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 16.39 | 2.34 |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 2.31 | 0.33 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 2.51 | 0.36 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 4.22 | 0.60 |
|  | A4 |  | 体育用地 | 3.36 | 0.48 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 1.61 | 0.23 |
|  | A9 |  | 宗教用地 | 2.38 | 0.34 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 13.96 | 1.99 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 7.39 | 1.06 |
|  | B2 |  | 商务用地 | 0.00 | 0.00 |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 6.57 | 0.94 |
| M |  |  | 工业用地 | 515.82 | 73.67 |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 30.42 | 4.34 |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 244.47 | 34.92 |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | 240.93 | 34.41 |
| W |  |  | 物流仓储用地 | 7.38 | 1.05 |
|  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 7.38 | 1.05 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 93.38 | 13.34 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 87.21 | 12.46 |
|  | S3 |  | 交通枢纽用地 | 3.18 | 0.45 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 2.99 | 0.43 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 20.89 | 2.98 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 11.66 | 1.67 |
|  |  | U11 | 供水用地 | 3.99 | 0.57 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 1.53 | 0.22 |
|  |  | U13 | 供燃气用地 | 6.10 | 0.87 |
|  |  | U14 | 供热用地 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | U15 | 通信用地 | 0.04 | 0.01 |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 7.87 | 1.12 |
|  |  | U21 | 排水用地 | 7.52 | 1.07 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 0.35 | 0.05 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 1.36 | 0.19 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 1.36 | 0.19 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 32.33 | 4.62 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 2.89 | 0.41 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 29.44 | 4.20 |
| H11 | 城市建设用地 | 700.15 | 100.00 |

注：到2025年，开发区（西区）规划就业岗位6.7万个。

## 附表六 近期基础设施投资估算表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 规模 | 投资估算 （万元） | 实施年度（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路 | 振兴路硬化 | 600m*7m | 42 | 2019-2020 |
|  |  | 永信路硬化 | 1500m*7m | 105 | 2019-2020 |
|  |  | 文源二街硬化 | 798m*7m | 55.86 | 2019-2020 |
| 2 | 给水 | 中水厂 | 2.56万m3/d | 3000 | 2021 |
|  |  | 管网 | 管线长约3km | 330 | 2021 |
| 3 | 污水 | 泵站 | 2座 | 2000 | 2020 |
|  |  | 管网 | 管线长约5km | 2490 | 2020 |
| 4 | 雨水 | 管网 | 管线长约6km | 2696 | 2020 |
| 5 | 电力 | 35kV变电站升级110kV | 1座 | 2000 | 2020 |
| 6 | 供热 | 热电厂 | 一处 | 2000 | 2020 |
| 7 | 燃气 | 天然气门站 | 一处 | 2000 | 2021 |
|  |  | 管网 | 管线长约6.2km | 20 | 2019-2025 |
| 8 | 消防 | 消防站 | 0.62公顷 | 1000 | 2020 |
| 合计 | 17738.86 |  |

## 附表七 近期公共设施投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 面积 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化设施 | 建筑面积8000㎡ | 800 | 2019-2020 |
| 2 | 体育设施 | 用地面积28385㎡ | 2830 | 2019-2020 |
| 3 | 医疗设施 | 建筑面积7200㎡ | 720 | 2019-2020 |
| 4 | 教育科研设施 | 用地面积57572㎡ | 1000 | 2019-2020 |
| 5 | 商业设施 | 用地面积5.75公顷 | 2000 | 2019-2025 |
| 6 | 商务设施 | 用地面积9.54公顷 | 10000 | 2019-2025 |
| 7 | 交通场站 | 用地面积2.38公顷 | 200 | 2019-2020 |
| 合计 | 17550 |  |