目     录

1 规划背景	1

1.1概况	1

1.2规划任务	1

1.3规划目标	1

1.4规划原则	2

1.5规划依据	3

1.6规划期限	5

1.7规划范围	5

1.8相关规划	6

1.9开发区（东区）规划回顾	7

2  现状分析	8

2.1社会经济	8

2.2用地现状分析	8

2.3交通分析	9

2.4市政分析	9

3 发展目标	11

3.1经济发展目标	11

3.2社会发展目标	11

3.3生态环境目标	11

4 性质与规模	12

4.1性质	12

4.2规模	12

5 用地布局	13

5.1规划原则	13

5.2用地布局	13

6 综合交通规划	15

6.1规划原则	15

6.2对外交通规划	15

6.3道路系统规划	15

7 绿地系统规划	16

7.1规划原则	16

7.2绿地系统	16

7.3绿地布局	16

7.4绿地指标	16

8 城市设计	18

8.1规划目标	18

8.2规划原则	18

8.3城市设计指引	18

8.4城市设计要素	18

9 环境保护规划	21

9.1污染源	21

9.2生态指标体系建构	21

9.3标准	21

9.4具体措施	21

10 综合防灾规划	23

10.1消防规划	23

10.2人防规划	23

10.3抗震规划	24

10.4防洪排涝规划	25

11 市政工程规划	26

11.1给水工程规划	26

11.2排水工程规划	27

11.3海绵城市规划	29

11.4电力工程规划	30

11.5通信工程规划	31

11.6供热工程规划	32

11.7燃气工程规划	33

11.8管线综合规划	34

11.9环卫设施规划	37

12  远景规划	39

12.1 远景用地	39

12.2 远景产业	39

13  近期建设规划	40

13.1规划原则	40

13.2近期用地	40

13.3近期建设内容	40

14  规划实施	41

14.1实施措施	41

附表一 现状企业统计表	43

附表二 开发区建设用地平衡表（2030）	46

附表三 开发区道路一览表	47

附表四 停车场一览表	48

附表五 开发区近期建设用地平衡表(2025)	49

附表六 近期道路建设投资估算表	50

附表七 近期市政设施建设项目投资估算表	51

附表八 近期公共设施建设项目投资估算表	52

# 1 规划背景

## 1.1概况

### 1.1.1地理位置

南宫经济开发区（东区）位于南宫市中心城区东部，腾飞路东侧。

### 1.1.2自然条件

1)气候条件

南宫市属温带大陆性季风气候，四季分明，春天干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。年平均气温13.5℃，年平均日照2461.9小时，平均降水439.8毫米，全年以南风（稍偏西）为主导风向，平均风速为3.7米／秒。

2)河流与沟渠

南宫经济开发区（东区）西邻清西干渠，清西干渠通过南冀支渠与南宫湖相连，现状主要功能是防洪排涝、农田灌溉和蓄水，是南宫市引黄主干渠。

3)地形地貌

南宫经济开发区（东区）土地资源充裕，除建设用地外，大部分是一般农田。规划区范围内，地势平坦，工程和水文地质条件均较优，没有不良地质区，均适宜作为城市建设用地。具有土方量小，基建投资费用低的优点。广阔的用地，为工业聚集区的开发建设提供了保证。

## 1.2规划任务

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，结合中国精品羊绒市场发展背景、南宫产业转型需求背景、南宫经济开发区产业提升背景等发展要求，参照国家法律法规、条例、标准、规范以及上位规划、相关规划等依据，特制定《河北南宫经济开发区（东区）总体规划（2019-2030）》。

## 1.3规划目标

规划顺应南宫市经济发展思路，力争建成经济高效的现代化经济开发区，成为南宫市经济发展的重要增长点之一，并成为投资者取得高额回报的投资点。注重景观，体现自然，创造美好的生态和人工环境。打造南宫市以装备制造和服装服饰加工为主产业的聚集地。

## 1.4规划原则

1)区域协调、“三个集中”的原则

按照“园区向城镇集中，企业向园区集中，人口向城镇聚集”的发展思路，做好开发区总体规划与市、镇总体规划、土地利用总体规划的衔接。

2)生态优先、集约发展的原则

依据科学发展观，高起点、高标准规划和建设开发区，提倡效益优先、集约发展的模式，避免土地的粗放经营，在保证环境质量的前提下，可适当提高开发强度，以提高地块的经济价值，体现土地利用的集约化，在保证开发区内经营的企业能够以较低的成本获得较好的经济效益时，保证开发区获得较好的社会效益和环境效益。

3)统筹规划、分步实施的原则

规划应注重实施的阶段性和时效性，正确处理近期建设与远期建设的关系，科学规划，逐步推进。既要有超前意识，构建远景发展的目标，为远景建设留有发展余地，又要立足于现实，明确近期重点建设项目，提高规划的实用性和可操作性。

4)经济、社会、环境效益相统一的原则

开发区的规划建设需要综合考虑各项影响因素，注重经济效益、社会效益和生态效益的协调统一和相互促进，既要尊重市场发展需求，也注重公共利益。按照有利开发区生产、方便开发区布局、提高土地集约使用效率、加强环境保护的准则，贯彻“以人为本”与“全面协调、可持续发展”的思想，坚持建设、保护与发展并举，塑造人与自然、企业和产业共生共融的、特色鲜明的高品质的工作环境和人居环境，保证完整意义上的注重综合效益的原则。

5)因地制宜、突出特色的原则

充分利用开发区优越的区位条件，确定符合自身特色的发展战略，引导开发区合理有效发展，为打造区域经济增长极创造有利条件。

6)产城融合，设施共享的原则

推进产城一体，实现企业生产生活服务社会化是开发区的基本功能。通过产业集聚促进人口集中，依托区域服务功能聚集产业和人气，实现基础设施共建共享，构建产业发展与城市发展互促双赢的格局。

## 1.5规划依据

### 1.5.1国家法律法规

1）《中华人民共和国城乡规划法》（主席令第74号，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）；

2）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议第二次修正）；

3）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年6月25日第十一届全国人民代表大会第十五次会议通过）

4）《城市规划编制办法》（建设部令第146号，2006年4月1日）；

5）《城市绿线管理办法》 (建设部令第112号，2002年9月13日）；

6）《城市黄线管理办法》（建设部令 第 144 号，2005年12月20日）；

7）《城市蓝线管理办法》（建设部令 第 145 号，2005年12月20日）；

8）《城市地下空间开发利用管理规定》（建设部令第9号，2011年1月26日）；

9）《国务院关于颁发《全民健身计划（2016-2020年）》的通知》（国发〔2016〕37号；

10）《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016）。

### 1.5.2标准规范规程

1）《工程建设标准强制性条文（城市规划部分）》（2013）；

2）《城市规划基本术语标准》(GB/T 50280-98)；

3）《城市规划制图标准》(CJJ/T 97-2003)；

4）《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011)；

5）《城市总体规划编制办法补充规定》（建设厅冀建规【2005】539号）；

6）《城市绿线划定技术规范》（GB/T 51163-2016）；

7）《城市道路工程设计规范》（GB50220-2016）；

8）《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ 75-97）；

9）《城市给水工程规划规范》修订征求意见稿(GB 50282-2016)；

10）《城市电力规划规范》(GB 50293-2014)；

11）《城乡建设用地竖向规划规范》(CJJ83-2016)；

12）《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）；

13）《城市热力网设计规范》(CJJ 34-2010)；

14）《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2009)；

15）《城市防洪规划规范》（GB51079-2016）；

16）《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016)；

17）《城市环境卫生设施规划标准》（GB50337—2018）；

18）《环境卫生设施设置标准CJJ27-2012》；

19）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50233-2008）；

20）《城市消防站设计规范》GB51054-2014；

21）《城市消防规划规范》（GB 50180-2015）；

22）《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）；

23）《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）；

24）《海绵城市建设技术指南 ——低影响开发雨水系统构建（试行）》（2014年）。

### 1.5.3地方法规、规范性文件

1）《河北省城乡规划条例》（2016年5月25日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订）；

2）《河北省城乡公共服务设施配置和建设导则》（冀建规〔2015〕22号）；

3）《河北省县（市）城乡规划编制导则》（2013年）；

4）《关于加快县域经济发展的若干意见》（冀发〔2013〕16号）；

5）《开发区建设用地控制指标实施细则（试行）》（冀国土资发〔2015〕11号）；

6）《关于大力推进开发区节约集约用地提高土地利用效率的意见》（冀政发〔2015〕9号）；

7）关于印发《河北省城市紫线管理规定》（冀建法〔2018〕12号）；

8）关于印发《河北省城市红线管理规定》的通知（冀建法 〔2018〕13号）；

9）关于印发《河北省城市绿线管理规定》的通知（冀建法〔2018〕14号）；

10）关于印发《河北省城市黄线管理规定》（冀建法〔2018〕15号）；

11）关于印发《河北省城市蓝线管理规定》（冀建法〔2018〕16号）；

12）关于印发《河北省城市风貌特色控制导则(试行)》的通知 （冀建规〔2011〕394号）；

13）《河北省关于单位、居住区、停车场充电设施规划建设的暂行规定》冀建规〔2016〕3号；

14）《河北省关于加强城市规划和用地管理改革的意见》（冀建规〔2016〕22号）；

15）关于印发《河北省市县“多规合一”成果数据标准（试行）》的通知（冀建规〔2016〕29号）。

### 1.5.4相关规划

1）《南宫市城乡总体规划（2013-2030）》；

2）《南宫市土地利用总体规划（2010-2020）》（2019年调整后）；

3）开发区1:1000地形图；

4）其他各部门提供的相关资料。

## 1.6规划期限

依据《南宫市城乡总体规划（2013-2030）》，结合开发区实际情况，确定本次规划期限为2019—2030年，其中近期到2025年，远期到2030年，远景展望到本世纪中叶。

## 1.7规划范围

为更好的指导开发区的建设，协调处理好区域建设与环境保护的关系，规划范围为东至工拓路，南至德泉街，西至保安路及以西，北至锦绣街。用地面积为1694.82公顷，其中城市建设用地面积为1500.35公顷。

## 1.8相关规划

1)《南宫市城乡总体规划（2013-2030）》

（1）园区性质：

本次规划定位园区的性质为：以棉毛纺织和农产品加工为主的工业区。

（2）园区用地规模：

至2020年，规划建设用地规模控制在1020.69公顷以内。至2030年，建设用地规模控制在1302.48公顷以内。详见附图02。

2)《南宫市土地利用总体规划（2010-2020）》（2019年调整后）

《南宫市土地利用总体规划》明确开发区土地性质，开发区（东区）为适宜建设区。详见附图03。

3)《南宫国际精品羊绒服装服饰产业园发展规划（2018-2025）》

（1）产业空间结构规划

产业园将形成“一心两轴五片区”的产业结构，带动产业园的螺旋提升。

（2）产业空间结构

① 一心

世界精品羊绒综合服务中心：主要作为产业园形象展示及娱乐活动场所，同时为产业园提供专业人才服务、科技孵化服务和相应的配套服务，提供集会议、文体活动、信息交易、商贸、金融为一体的现代综合服务中心。

② 两轴

横轴为精品服装服饰产城融合发展轴：由南纬街形成，其北侧是以二产（产业功能）为主的工业板块，南侧是以三产（城市功能）为主的商服板块，南北两个板块融合发展，形成精品服装服饰产城融合发展轴。纵轴为精品服装服饰产业发展轴：由工盛路形成，工盛路是贯穿产业园的唯一一条南北道路，沿次道路两侧布置了产业园的大部分产业项目，由南至北产业园各类产业片区组团有序组织，形成精品服装服饰产业发展轴。

③ 五片区

包括羊绒精品服装服饰智能制造产业片区、其他精品服装服饰智能制造产业片区、世界羊绒展销产业片区、世界羊绒装备组装产业片区和CBD综合商务产业片区五大片区。详见附图04。

## 1.9开发区（东区）规划回顾

### 1.9.1规划简介

《南宫市工业聚集区总体规划（2009-2020）》本规划由河北德龙城市规划设计有限公司编制，2009年7月20日由南宫市人民政府批复。

规划期限：规划期限为 2009-2020年，其中近期为2009-2010年，中期为2009-2015年。

园区性质：以装备制造业和棉毛纺产业为主导产业的工业聚集区。

### 1.9.2规划评价

1）规划实施以来主要成就

规划实施以来，开发区经济健康稳步发展，综合交通建设成绩显著，生态环境保护与基础设施建设力度加大，总体来说，符合经济开发区当时实际情况，对推动南宫经济开发区的建设起到了指导作用。

（1）在规划指导下，开发区经济繁荣，规模扩大；产业发展提速提质，综合实力不断增强。

（2）开发区道路不断完善，交通区位条件不断优化，形成了方便、快捷、功能明确的综合交通体系。

2）规划存在主要问题

（1）产业特色不突出，产业空间布局有待优化。

（2）用地布局需进一步优化。现状与原总规不一致的地块需要调整。

# 2  现状分析

## 2.1社会经济

2018年末南宫经济开发区（东区）内的总人口约为3660人。有85家企业。主要产业为羊绒加工和装备制造。详见附表一。

## 2.2用地现状分析

### 2.2.1用地现状

现状用地统计表（2018）

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 | 16.69 | 2.37 |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 | 19.49 | 2.77 |
|  | 其中 | 行政办公用地 | 2.61 | 0.37 |
|  |  | 文化设施用地 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 教育科研用地 | 16.88 | 2.40 |
|  |  | 医疗卫生用地 | 0.00 | 0.00 |
| B | 商业服务业设施用地 | 28.62 | 4.06 |
| M | 工业用地 | 457.06 | 64.85 |
| W | 物流仓储用地 | 13.49 | 1.91 |
| S | 道路与交通设施用地 | 155.25 | 22.03 |
|  | 其中：道路用地 | 155.25 | 22.03 |
| U | 公用设施用地 | 9.65 | 1.37 |
| G | 绿地与广场用地 | 4.54 | 0.64 |
|  | 其中：公园绿地 | 2.05 | 0.29 |
| H11 | 城市建设用地 | 704.79 | 100.00 |
| H14 | 村庄建设用地 | 69.82 |  |
| H2 | 区域交通设施用地 | 20.01 |  |
| E | 非建设用地 | 900.20 |  |
| 总用地 | 1694.82 |  |

### 2.2.2用地评价

1）文保：开发区内孙家李村有冀南行政主任公署旧址，为省级文物保护单位。

2）生态：开发区应在保护好范围内的清西干渠、大屯渠和冀吕西支渠，解决防洪排涝等问题。

3）社会：开发区东部属大屯乡所辖，西部属凤岗办事处、南部属王道寨乡。

## 2.3交通分析

### 2.3.1对外交通

现状主要的对外联系公路有国道G106、国道G308和邢德公路。

### 2.3.2道路工程

经济开发区（东区）现状东西向有普彤街、北纬街、北城街、大庆街、通达街、东进街和朝阳街，南北向有保安路、滨河西路、工兴路、工旺路、凤翔路、工强路和工盛路。为方格网状格局。

## 2.4市政分析

### 2.4.1给水

经济开发区（东区）企业已通自来水，水源接至南宫市第四水厂，经济开发区（东区）的保安路、滨河西路、工兴路、工旺路、工强路、凤翔路、通达街、东进街已铺设供水管网。详见图纸02。

### 2.4.2雨水

经济开发区（东区）内现状有城市道路全部铺设雨水管道，企业的雨水排入雨水管道至沟渠。详见图纸03。

### 3.4.3污水

现状经济开发区（东区）污水通过污水管道汇入普彤街，经污水提升泵站排入南宫市污水处理厂。经济开发区（东区）朝阳街南侧新建污水处理厂。详见图纸04。

### 2.4.4供电

经济开发区（东区）南部有国能生物发电厂。发电厂西侧为城东35KV变电站。在清西干渠与大庆街交汇处有群英110KV变电站。详见图纸05。

### 2.4.5通信

现状开发区通信主要接自南宫市中心城区，经济开发区（东区）共有通信基站14处。详见图纸05。

### 2.4.6供热

现状经济开发区（东区）有一处热电厂，供热管网项目已立项，管线敷设主要采用架空。详见图纸06。

### 2.4.7燃气

现状经济开发区（东区）已通天然气，燃气接至开发区（东区）调压站。详见图纸07。

# 3 发展目标

## 3.1经济发展目标

规划到2025年，年均生产总值增速达到9%，期末开发区生产总值超过80亿元。

规划到2030年，年均生产总值增速达到9%，期末开发区生产总值超过120亿元。

## 3.2社会发展目标

就业和社会保障：规划开发区近期至少提供10.6万个就业岗位。远期至2030年，开发区至少提供12.4万个就业岗位。

文教卫生：到2030年，学龄儿童入学率达到100%，初中毕业生接受高中教育阶段比例达到100%。健全公共卫生服务体系，实现医疗资源合理布局。

## 3.3生态环境目标

到2030年，开发区空气质量达到一级标准；饮用水源水质达标率100%；污水处理率100%，垃圾无害化处理率100%。

# 4 性质与规模

## 4.1性质

按河北省商务厅、国土厅及建设厅相关产业发展要求，省级开发区应明确一到两个主导产业、突出产业特色。

开发区（东区）的性质是以装备制造业和服装服饰加工为主的开发区。

近期：大力发展装备制造业和羊绒产业。

远期：优先发展装备制造和农副产品加工产业，适当发展高新技术产业。

## 4.2规模

### 4.2.1用地规模

规划至2025年，开发区（东区）建设用地面积为1311.61公顷；

规划到2030年，开发区（东区）建设用地面积为1500.35公顷。

### 4.2.2人口规模

规划按每公顷工业用地110个就业岗位估算，规划按开发区就业岗位与其它就业岗位比例6：1估算，规划工业用地965.65公顷，则就业岗位约为10.6万个，其它从业人员约为1.8万人，据此推算，远期开发区（东区）规划提供就业岗位约为12.4万个。

近期开发区（东区）规划工业用地面积为825.66公顷，则就业岗位为9.1万个，其它从业人员约为1.50万个，近期开发区（东区）规划提供就业岗位约为10.6万个。

# 5 用地布局

## 5.1规划原则

1)全面协调南宫市中心城区、开发区的基础设施、公共服务设施、产业和空间布局的衔接。

2)全面对接南宫市土地利用总体规划，为开发区土地利用奠定基础。

3)处理好开发区与区域交通设施的关系。

4)科学合理确定开发区功能分区和用地布局，完善市政基础设施和公共服务设施。

## 5.2用地布局

### 5.2.1布局结构

依据现状用地、周边基础设施情况和产业定位，立足现有基础，展望未来发展，规划开发区（东区）布局结构为“两心、一轴、四带、三组团”。详见图纸09。

“两心”：东进街两侧的商业、教育、医疗等设施形成的公共服务中心及羊绒展销片区形成的世界精品羊绒综合服务中心；

“一轴”沿东进街东西形成的发展轴线；

“四带”：清西干渠、大屯渠、冀吕西支渠、邢德路等水系和绿带，是开发区内重要的生态廊道。

“三组团”：规划形成三个工业组团。

### 5.2.2用地规划

1)工业用地

规划普彤街以南通达街以北和胜利街以南德泉街以北集中布置工业用地。

2)居住用地

规划在赵明桥村北侧、东进街和保安路交口东南侧布置居住用地。

3)公共管理与公共服务设施用地

规划保留现状教育科研用地，新增医疗卫生等用地。

4)商业服务业设施用地

规划在东进街两侧集中布置商业用地，南纬街和工盛路西南侧布置商业用地。

5)道路与交通设施用地

规划开发区设置一处公交换乘站和四处社会停车场。

6)物流仓储用地

规划保留现状物流仓储用地，在工达路东侧及普彤街北侧规划物流仓储用地。

7)公用设施用地

规划保留水厂用地、污水处理厂用地、供热用地和变电站用地，规划增加中水厂、环卫消防站等设施用地。

### 5.2.3产业空间布局

立足开发区现有产业基础，综合考虑不同工业门类的性能、污染程度和城市主导风向等因素，将开发区产业发展空间格局划分为装备制造产业区、农副产品加工产业区、羊绒及服装服饰园、高新技术产业区、公共服务区和现有发展区。

# 6 综合交通规划

## 6.1规划原则

1)依托区域交通，强化开发区与周边区域的联系，构建一个完善便捷的对外交通体系。

2)开发区道路系统规划应满足工业企业规模合理化要求，促进开发区土地升值，带动开发区土地开发。

3)科学合理制定道路宽度、道路网密度，发展适合开发区企业的道路交通体系。

## 6.2对外交通规划

规划近期保留邢德公路的对外交通功能，凤翔路、普彤街与国道G308相连接。

## 6.3道路系统规划

### 6.3.1道路系统

开发区主要道路形成“十三横、八纵”的方格网状结构形态。“十三横”是规划的十三条东西向的道路；“八纵”是规划的八条南北向的道路。详见附表三。6.3.2道路用地

主干路红线宽度为60、50、40米，采用一块板、两块板和三块板多种形式；次干路红线宽度30米，多采用一块板的形式。

### 6.3.3交通场站用地

区内布置停车场四处。详见附表四。

# 7 绿地系统规划

## 7.1规划原则

1)强调利用开发区自然资源特色和河流的优势营造一体化的“绿色网络”体系；

2)以生态效应为核心，生态优先。充分发挥绿地的生态效益，增加开发区绿量，完善开发区绿色生态空间体系，规划人与自然相和谐的生态环境；

3)根据开发区工业性质及功能结构，建设特色鲜明的工业绿地体系，正确处理绿地建设与工业发展的关系；

4)突出组团隔离绿地建设，重点建设主干道两侧的绿带和重要基础设施的隔离林带。

## 7.2绿地系统

规划绿地系统形成“一心、六带、九点”的格局。详见图纸12。

“一心”指以青年街和凤翔路交叉口东南侧的广场为景观中心。

“六带”指以清西干渠、大屯渠、冀吕西支渠、普彤街、德泉街和凤翔路六条景观廊道。

“九点”指分布在开发区内的九处景观节点。

## 7.3绿地布局

### 7.3.1防护绿地

规划沿普彤街、东进街、凤翔路、工盛路设置防护绿带。

### 7.3.2公园绿地

规划公园绿地面积为11.23公顷。

### 7.3.3广场用地

开发区共规划1处广场，用地面积为2.92公顷。

## 7.4绿地指标

规划开发区绿化覆盖率不低于35%。规划开发区内道路绿地率不小于20%，规划凤翔路、东进街和经四路为园林式街道，且绿地率不低于40%。规划医院、公共文化设施等绿地率不低于35%，规划开发区公共中心的医院、学校为园林式单位，且绿地率不低于40%。规划园林式小区绿地率不低于35%。工业用地绿地率不得超过15%。

# 8 城市设计

## 8.1规划目标

一是通过理水造园，达到国家级生态园林城市标准；二是通过风格、色彩及尺度控制，实现风貌特色明显、空间尺度安全宜人、宜业宜游。

## 8.2规划原则

- 尊重城市自然生态特征的原则

合理把握园区与河流、生态绿地之间的关系，做到绿中有城、城中有水，形成自然、城市与人的和谐共存。

2)尊重城市发展脉络和地域文化传统的原则

弘扬地域文化传统，突出南宫市城市个性特色，尊重并延续城市发展脉络。重视现代经济开发区文化品质的营造，提升人文环境质量。

3)社会性原则

以人为本，合理设计开放空间，促进人际交往和文明建设。

## 8.3城市设计指引

1）建构筑物风格：力求简洁、现代。

2）建构筑物色彩：以浅灰色、浅黄色为主，以深灰、蓝、红、白色为辅。

3）建构筑物高度：公共服务区地段较高、以高层建筑形成地标；其他地区较低，不宜超过高大乔木（约4层住宅）高度。

## 8.4城市设计要素

### 8.4.1路径

1)东进街：重要的迎宾路

迎宾路规划大气简洁、绿化率不低于30%，有标志性建构筑物，彰显良好的城市形象。

2)工盛路、凤翔路：生态园林大道

应打造为开发区生态园林大道。

### 8.4.2边界

1）开发区天际线

开发区总体上建筑高度控制应为中间高，边缘低。开发区西天际线也是在国道G308看向开发区的重要界面，建筑应高低错落，疏密有间，层次分明，现代建筑风格、浅灰、白、蓝为主色调，应着重体现开发区的现代化工业和绿色科技气息。

2）滨水空间

开发区西部有清西干渠、中部有大屯渠、东部有冀吕西支渠，水域周边建筑高度原则上应按近低远高控制。

滨水空间视线开敞，水系两侧绿地是重要的疏散避难场地。水系是重要的生态景观廊道，应加以严格保护，在条件允许的前提下，宜分段处理，赋予不同的主题功能，鼓励提升可达性和生态化的岸线处理形式。从营造景观角度保护水体，河道驳岸尽量保持自然、生态的形式；采用多样化的亲水断面设计。

### 8.4.3节点

1)开发区出入口

开发区北出入口为凤翔路与锦绣街交叉口地段，应有良好景观或标志。

开发区南出入口为凤翔路与德泉街交叉口地段，应重点打造绿地景观。

开发区东出入口为经四路与东进街交叉口地段，应重点打造水系景观。

2)广场、公园

通过带状、片状和点状绿地构成网状绿地空间。注重竖向绿化环境的塑造，打造林荫步行环境。步行交通应保持连续，并要考虑对使用者的关心，主要道路上的步行系统应采用无障碍设计。

绿地广场周围的建筑，装饰性要加强，统一建筑细部的处理，包括裙房高度、层高、色彩等方面。其东、西、南向的建筑，应通过日照分析限制其高度和体量，减少建筑对开放空间使用效果的影响。

3)重要道路交叉口

部分重要道路交叉口做扩宽设计，扩大交叉口通行能力，保证远期交通环境快速、顺畅。

4)重要视线焦点

重要视线焦点应有良好景观，可设置景石、雕塑、植物景观等。应具有明显的标识性和景观特征，应当注重绿化和景观的处理。

### 8.4.4区域

1)开发区公共中心

开发区东进街西侧的商业、医疗、教育科研等用地，是整个开发区的公共中心。应体现现代新城特色，建筑采用现代建筑风格，浅色调为主。建筑形式应与广场、街道等公共空间有机结合。

2)东南中心

开发区东南商务区为产业园提供专业人才服务、科技孵化服务和相应的配套服务，提供集会议、文体活动、信息交易、商贸、金融为一体的现代综合服务中心。形成建筑地标，采用现代建筑风格，浅色调为主。

### 8.4.5标志

城市标志性景观不仅是建筑景观，特定意义的建筑（如文化建筑）开放空间以及开放空间与建筑空间形成的公共空间，也可以成为城市的标志。标志性地区应有良好的观赏视角，和周边环境的烘托。在视线开敞区，特别是河流沿线项目，必须考虑观赏水岸景色可视范围的变化。

# 9 环境保护规划

## 9.1污染源

1）大气环境：开发区内燃煤企业和自备锅炉燃煤设备排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。

2）水环境：开发区内的工业废水。

3）声环境：工业生产和开发区公路的噪声。

4）固体废弃物：开发区企业的工业垃圾。

## 9.2生态指标体系建构

参考国内相关生态园区规划建设经验并结合园区的实际情况，对开发区建立生态指标体系。指标体系以共生型开发区为理念，包括开发区功能、建材业、交通和运输、能源、废弃物（废渣、废气、废水）、景观和公共空间6个子系统。

同时，指标可分为管理与规划两类，其中管理类指标由政府相关部门加以制定落实。规划类指标则可在系统、分区、地块三个层面进行落实。确保指标体系基本涵盖了生态工业园建设各方面。

## 9.3标准

1）水质

区域内地表质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准。

2）大气、声环境控制

环境功能分区

| 用地 | 功能分区 | 控制质量 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住区 | 一类环境功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准 | 昼间噪声低于55分贝、夜间噪声低于45分贝 |
| 一、二工业用地等 | 二类环境功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 昼间噪声低于60分贝、夜间噪声低于50分贝 |
| 三类工业用地等 | 三类环境功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 昼间噪声低于60分贝、夜间噪声低于50分贝 |

3）固体废弃物：垃圾分类收集、资源化利用。

## 9.4具体措施

1）水环境：疏浚和整理清西干渠、大屯渠、冀吕西支渠等河道，修复河道的生态驳岸、水边浅滩、滨水湿地，加强滨水绿化建设，禁止破坏滨水生态保护带。

2）声环境：与国省干道设防护隔离带。

3）大气环境：对工业污染源进行废气治理达标排放，实行污染物总量控制。大力推进清洁生产，减少生产过程中污染物的排放。大力调整能源结构，逐步实现以电代煤、以气代煤。实行公交优先政策，减少小汽车使用量。实行机动车环保认证制度，禁止尾气超标的机动车上路行驶。

4）固体废弃物：规划环卫中心、环卫工作站、垃圾转运站、垃圾桶，进行垃圾管理。

# 10 综合防灾规划

## 10.1消防规划

### 10.1.1消防站规划

根据《城市消防规划规范》（GB 51080-2015）,按消防责任范围及以接到报警五分钟内消防队到达责任区边缘，辖区面积不宜大于7km2为原则,规划开发区设置两处二级消防站。

### 10.1.2消防通道

消防道路中心线间距不宜大于160米；环形消防车通道至少应有两处与其他车道连通，尽端式消防车通道应设置回车道或回车场地。

### 10.1.3消防水源

开发区内供水系统作为主要消防供水水源，河渠蓄水作为备用水源。

### 10.1.4消防通讯

开发区消防站应建立完善的消防通信调度指挥系统，消防站通信装备的配备，应符合《城市消防通信指挥系统设计规范》（GB 50313-2013）的规定。

### 10.1.5消火栓

开发区的室外消防给水管网布置成环状，消防给水管道的最小直径不小于150mm。

规划室外消火栓沿道路设置，消火栓距路边不超过2米，距房屋外墙不小于5米，室外消火栓的间距不超过120米。

## 10.2人防规划

### 10.2.1规划原则

人防工程规划坚持平战结合，统筹兼顾，因地制宜，注重实效的原则，以提高开发区总体防护能力为标准，因地制宜地搞好开发区人防战备建设，坚持建设和防护同步，平战结合。

### 10.2.2规划目标

在规划期限内，建立可靠的通信警报体系和保障有力的开发区人口战时疏散体系，努力提高开发区整体抗毁能力、快速反应能力、应急救援能力和自我保护能力，使开发区人防体系能应付现代化局部战争的防空袭斗争和重大灾害事故的需要，有效保护人民生命财产的安全。

### 10.2.3人防工程规划

1）按战时留守人口占开发区总人口的40%、人均1m2标准修建人防设施。

2）工程设施规划

新建民用建筑（工业生产厂房及配套设施除外）十层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑按地面首层建筑面积修建；地面建筑面积在2000m2以上的，按建筑面积的2%建设掩蔽工程。

结合民用建筑修建防空地下室。主要交叉路口、开发区广场周围的新建项目（不含临建）要尽量修建平战两用的防空地下室。

利用广场以及停车场、公园、道路修建地下防空指挥所、停车场、文化娱乐场所等地下工程。平时为生产、生活服务，战时掩蔽人防专业队和人员。

建立健全防空、防灾指挥及警报报知系统。

## 10.3抗震规划

### 10.3.1建筑设防标准

建筑设防标准执行《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），开发区的抗震设防烈度为Ⅶ度。重要设施及生命线工程提高一度设防。

### 10.3.2避震疏散规划

按照人口分布，结合现有空旷场地情况，规划避震场地和疏散通道，以“立足于有备无患、实行统一组织疏散与部分区段就地疏散相结合”为避震疏散规划的编制原则。

开发区避震疏散场所应按照紧急疏散场所和固定避震疏散场所分别进行安排。

紧急避震疏散场所人均有效避难面积不小于1m2，固定避震疏散场所人均有效避难面积不小于2m2。

避震疏散场地的规模：紧急避震疏散场地的用地不宜小于0.1hm2，固定避震疏散场地不宜小于1hm2。紧急避震疏散场所的服务半径宜为500m，步行大约10min之内可以到达；固定避震疏散场所的服务半径宜为2-3km，步行大约1h之内可以到达。

大块绿地、广场、运动场、停车场等空旷地段均可作为避震疏散场地。

主要疏散通道宽度须在15米以上，通向疏散场地、郊外旷地或长途交通设施。

## 10.4防洪排涝规划

1）标准：规划开发区防洪标准20年一遇。

2）措施：对清西干渠、大屯渠等排水骨干河道进行疏浚、清淤等整治工程建设，将其排涝标准提高到5年一遇，保证滞存雨水在24小时内排放完毕。其他社区、村庄的雨水就近排入附近河道。

# 11 市政工程规划

## 11.1给水工程规划

### 11.1.1发展目标

开发区和城镇组团构建统一调度、分区供应的集中供水网络，供水水质达到同期国家的饮用水水质标准，供水水压满足对多层建筑直接供水的要求。

### 11.1.2规划原则

1）适当超前建设水源工程，保持取水、供水和用水三者之间的合理平衡，使有限的水资源发挥尽可能大的效益。

2）遵循协调、均衡、有序发展的原则，以园区和城镇组团为核心，逐步向周边辐射，建成以统筹园区和城镇组团供水安全为核心的供水系统。

3）按照“统一规划、统一建设、统一管理”的原则，充分利用现有给水设施，改造与新建并举，从近期出发，近远期相结合，统一规划给水系统，使规划方案技术先进，经济合理。

4）严格保护水源，对已污染的水源应立即加以治理，拓宽思路，积极利用外流域引水及地表水。

5）充分利用处理后的污水、废水，发展再生水，用于冲洗、园林、河道等景观用水，增大水的重复利用率。

6）工业用水应严格控制，禁止入驻耗水量大、污染严重的工业企业，调整产业结构，增加水的重复利用率，降低水的万元产值消耗量。

7）加强用水管理，增强节水意识。

### 11.1.3用水量预测

开发区用水量预测根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），并结合实际情况，参照同类开发区单位建设用地用水量指标测算，具体计算如下表：

开发区用水量计算表（2030）

| 序号 | 用地名称 | 面积（公顷） | 用水量指标（m³/hm²·d） | 用水量（万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 22.43 | 50 | 0.11 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地和商业服务设施用地 | 171.78 | 70 | 1.20 |
| 3 | 工业用地 | 939.30 | 50 | 4.70 |
| 4 | 物流仓储用地 | 46.52 | 20 | 0.09 |
| 5 | 道路与交通设施用地 | 245.87 | 20 | 0.49 |
| 6 | 公用设施用地 | 14.87 | 25 | 0.04 |
| 7 | 绿地与广场用地 | 59.58 | 10 | 0.06 |
| 合计 |  |  | 6.69 |

注：表格中的总用水量已包括管网漏失水量。

经计算，开发区最高日用水量为6.69万m3/d，日变化系数取1.4。

### 11.1.4供水水源

南宫市西北角，308国道和规划308国道交叉口东南侧，锦绣街北侧建设地表水厂一座，水厂规模为7.5万m3/d。

规划远期接地表水厂，南宫市第四水厂为辅助水源。另外可利用开发区中水作为补充水源，规模为3.4万m3/d。

### 11.1.5供水管网

开发区内的管网布置，以环状网为主。详见图纸16。

## 11.2排水工程规划

### 11.2.1排水体制

规划排水体制为雨污分流制。

### 11.2.2雨水工程规划

1）雨水流量计算

雨水流量计算采用邢台市暴雨强度公式：

Q=q·Ψ·F

式中：

P ——重现期(年)；

Ψ ——径流系数，取Ψ=0.65；

q ——暴雨强度[L/(s﹒公顷)]；

F ——汇水面积(公顷)；

Q ——设计雨水流量（L/s）；

t ——设计降雨历时，t=t1+t2(min)；

t1 ——地面集水时间，t1 =15(min)；

t2 ——管渠内流行时间(min)；

雨水重现期P：一般地区采用2年；重要干道、重要地区或短期积水能引起严重后果的地区采用2～3年；特别重要地区采用3～5年。

2）排水受纳体

根据开发区道路竖向规划及区内地形，将雨水就近排入河道、水渠。

3）雨水管网

布置原则

（1）充分利用地形，就近排入水体；

（2）尽量避免设置雨水泵站；

（3）结合道路系统规划布置雨水管渠；

（4）结合开发区竖向规划布置雨水管道。

规划按照上述原则进行管网布置，以满足开发区排水的需要，雨水最大管径为D800mm，最小管径为D600mm。雨水管网布置详见图纸17。

### 11.2.3污水工程规划

1）污水量预测

污水量按平均日用水量的90%估算，日变化系数取1.4，预测开发区2030年污水总排放量为4.30万m³/d。

2）污水处理厂规划

规划东进街以北及清西干渠以东区域污水排入南宫市污水处理厂，东进街以南区域污水排入朝阳街南侧第三污水处理厂，第三污水处理厂规划建设规模为3万m³/d。

污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级A标准。

3）污水管网规划

污水管网的建设依托道路竖向规划进行铺设。规划开发区各干管接入污水主干管后排入污水处理厂。污水管道管材采用HDPE管（高密度聚乙烯管），最大管径D1000mm，最小管径D400mm。污水管网布置详见图纸18。

4）再生水规划

再生水利用量以污水量的80%估算，为3.4万m3/d。污水经中水厂深度处理后回用于工业、农灌、绿地、道路浇洒等用水。

## 11.3海绵城市规划

### 11.3.1规划原则

在保障雨水排除安全的基础上，进行雨水资源化利用。雨水宜分散收集并就近利用。地块内部分散利用后的多余雨水进入市政雨水管道。优先考虑屋面雨水收集利用，其次考虑雨水下渗补充地下水、绿地及道路径流雨水的收集利用。雨水利用设施结合景观设计设置。

### 11.3.2雨水收集和处理的具体方式

屋面雨水:将屋面收集的雨水通过管道输送到就近设置的处理设施内，经过砂滤、消毒等措施，达到再生水标准后排入蓄水池，再通过泵站提升，供冲厕、浇灌绿地等用水；初期雨水接入污水管道。

庭院雨水:收集道路、庭院的雨水，先将初期雨水排入雨水管道，其他雨水汇集到蓄水池，通过沉淀等工艺简单处理后，回用于生活或市政杂用。

透水铺装:路面与停车场、广场的地面雨水径流量较大，水质也较差。因此可以通过铺设透水砖、透水地面等措施，增加雨水的下渗。

低势绿地:低势绿地是一种天然的利用植被截流、土壤渗透原理截流和净化小流量的径流雨水的渗透措施。低势绿地的构造比较简单，主要是利用天然的地形分布截流和输送雨水。

其他措施:雨水水质采用源头控制，如采用环保型屋顶材料、初期雨水弃流、植被浅沟、生物滞留系统等。

严格保证绿地面积，将需要调蓄雨水的绿地建成下凹式绿地，低于地面10cm。人行步道、小区道路、停车场和广场可根据雨水收集条件确定是否采用透水铺装。规划区通过以上各项措施的逐步落实，实现雨洪利用。

### 11.3.3海绵城市指标

1）结合公园绿地建设下凹式绿地。

2）海绵城市开发控制指标

年径流总量控制率不宜小于75%。

控制屋顶绿化率不宜小于20%。

硬质铺装人行道、广场及车行道路面透水率不宜小于50%。

雨水收集利用不低于50%。

3）新建项目透水铺装率≥40%，改造项目≥30%；新建项目下沉式绿地率≥25%，改造项目≥25%。

## 11.4电力工程规划

### 11.4.1规划依据

1)《城市电力规划规范》（GB/T 50293-2014）；

2)《城市电力网规划设计导则》（Q/GDW 156-2006）。

### 11.4.2电力负荷预测

本规划采用建设用地负荷密度法进行用电负荷预测，并遵循节能原则确定用电指标，详见下表所示。

开发区用电负荷预测表（2030）

| 序号 | 用地名称 | 占地面积(ha) | 容积率 | 建筑面积(万㎡) | 建筑面积负荷指标(W/m2) | 用地面积负荷指标(kW/km2) | 用电负荷(MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 22.43 | 1.2 | 26.92 | 10 |  | 2.69 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 | 32.07 | 1 | 32.07 | 30 |  | 9.62 |
| 3 | 商业服务业设施用地 | 139.71 | 1.4 | 195.59 | 25 |  | 48.90 |
| 4 | 工业用地 | 939.30 | 0.6 | 563.58 | 25 |  | 140.90 |
| 5 | 物流仓储用地 | 46.52 | 0.8 | 37.22 | 2 |  | 0.07 |
| 6 | 道路与交通设施用地 | 245.87 |  |  |  | 15 | 3.69 |
| 7 | 公用设施用地 | 14.87 |  |  |  | 150 | 2.23 |
| 8 | 绿地与广场用地 | 59.58 |  |  |  | 10 | 0.60 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 208.70 |
| 乘同时系数0.6 |  |  |  |  |  | 125.22 |

至规划期末，开发区最大负荷为125.22MW。建设用地面积为1500.35公顷，则负荷密度为8.35MW/km2。

### 11.4.3电力设施规划

开发区（东区）用电接自群英110kv变电站和大屯110KV变电站。为了美观，开发区内主要道路电力线路沿区内道路地埋式铺设，次要道路采用架空方式敷设，一般位于道路的西侧及北侧人行道下，设置专用变压器。中、低压电网建设与改造要积极采用新技术、新设备、新工艺、新材料。设备选择应小型化、自动化、免维护或少维护。具体详见图纸19。

### 11.4.4单位、居住区、停车场充电设施规划

为贯彻落实国家、省新能源汽车发展战略和充电设施建设要求，推进单位、居住区、停车场充电设施规划建设。新建大于2万平方米的大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施的车位比例不低于10%，其他公共建筑物配建停车场、社会公共停车场预留建设安装条件的车位比例不低于10%。

## 11.5通信工程规划

### 11.5.1规划依据

1)《中华人民共和国电信条例》（2016年修订）；

2)《城市通信工程规划规范》(GB/T 50853-2013)；

3)《通信管道与通道工程设计规范》(GB/T 50373-2006)。

### 11.5.2通信工程规划

至规划期末，开发区（东区）网络全覆盖。通信业务具备较为完善的数字体系，满足政府、企业、社会对各种信息的需求，三网合一、固网移动融合使得移动运营商和固网运营商成为全业务运营商，而通信、广电和互联网的融合将使电信运营企业由单纯电信服务向综合信息服务提供商转化，同时推动通信行业上一个新台阶。

在将来5G的发展趋势下，通信基站需求的预测要满足大数据流量的要求，本规划确定基站密集区的站间距值为350-450米，而一般区的站间距值适当放宽，确定为450-600米。确定共设95座通信基站，其中包括保留现状14座。

### 11.5.3邮政工程规划

规划设置通信服务网点为开发区（东区）提供服务。

### 11.5.4广播电视

规划期间，广播电视局应联合各通信运营企业，按照统建共用的原则进行有线网络建设，即可实现建设的可行性、经济性和全面性。同时加大管理力度，积极创收，实现有线电视多功能开发，数字电视信号将从前端到终端全面提高到数字高清电视信号。

## 11.6供热工程规划

### 11.6.1热负荷预测

1）供热指标

随着节能建筑的推广，采暖热指标将大大降低，规划的采暖热指标也是一个逐步降低的趋势，不能完全按照节能建筑，也不能完全按照非节能建筑来确定，综合各方面因素，并考虑供热管网的热量输送损失，确定开发区（东区）采暖热指标如下：

居住建筑: 40W/m2 ；公共建筑：45W/m2；工业建筑：55W/m2。

2）热负荷

开发区总建设用地面积为1500.35ha。容积率为：居住建筑1.2，公共建筑1.0，工业建筑1.0。远期集中供热普及率为85%。本次规划不对工业生产用热进行预测。

规划采暖热负荷根据各类建筑物采暖面积及采暖热指标计算，规划2030年集中供热热负荷共计436.88MW，详见下表：

开发区热负荷预测表（2030）

| 建筑 类型 | 用地面积（ha） | 容积率 | 建筑面积(万m2 ) | 采暖建筑比例(%) | 采暖建筑面积(万m2) | 热化率（%） | 热负荷指标（W/m2） | 热负荷（MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 22.43 | 1.2 | 26.92 | 85 | 22.88 | 85 | 40 | 7.78 |
| 公建 | 171.78 | 1 | 171.78 | 85 | 146.01 | 85 | 45 | 55.85 |
| 工业 | 939.30 | 1 | 939.30 | 85 | 798.41 | 85 | 55 | 373.25 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 436.88 |

### 11.6.2供热规划

规划供暖采用集中供热。

## 11.7燃气工程规划

### 11.7.1供气规划

1）规划气源

规划气源接开发区（东区）调压站和规划燃气门站。

2）供气对象：居民用户、工业、公建、燃气汽车。

3）用气负荷预测

（1）工业用户耗气定额

参照相邻城市的工业用户用气量情况，根据开发区现有工业能耗情况及现有工业水平，同时考虑经济开发区工业水平发展，确定工业用气量指标，一类工业用地按200万Nm3/k㎡·a计，二、三类工业用地按300万Nm3/k㎡·a计。

（2）居民用户耗气定额

居民耗气量取工业耗气量的5%。

（3）公建用户的耗气定额

公建耗气量取总耗气量的5%。

耗气量预测表

| 项目 年份 | 工业耗气量 （万Nm3/年） | 居民耗气量（万Nm3/年） | 公建耗气量（万m³/年） | 总耗气量(万Nm3/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030年 | 2413.89 | 120.69 | 139.90 | 2674.48 |

4）用气不均匀系数

用气不均匀系数可分为三类，即月不均匀系数、日不均匀系数和时不均匀系数。三类系数取值为：

月不均匀系数：燃气用户月负荷相对均衡，取1.15。

日不均匀系数：依据大多数城市供气经验，取1.15。

时不均匀系数：居民及公建用户取3.00，其他用户取1.00。

### 11.7.2燃气输配系统规划

规划燃气管网采用环、枝状管网布局方式，燃气管网采用直埋敷设方式。

## 11.8管线综合规划

### 11.8.1管线综合布置形式

规划开发区管线都以地下敷设形式进行铺设。地下敷设的主要方式为直埋敷设。

11.8.2地下管线布局

道路红线宽度小于40米时，各种管线单侧布置。

1)管线布置由西向东依次为：电力管线、给水管线、污水管线、雨水管线、热力管线、燃气管线、电讯管线。其中雨水管线居中，道路西侧布置电力管线、给水管线、污水管线，道路东侧布置热力管线、燃气管线、电讯管线。

2)管线布置由北向南依次为：电力管线、给水管线、污水管线、雨水管线、热力管线、燃气管线、电讯管线。其中雨水管线居中，道路北侧布置电力管线、给水管线、污水管线，道路南侧布置热力管线、燃气管线、电讯管线。

3)工程管线的埋设深度

（1）严寒或寒冷地区给水、排水、燃气等工程管线应根据土壤冰冻深度确定管线覆土深度；热力、电信、电力电缆等工程管线以及严寒或寒冷地区以外的地区的工程管线应根据土壤性质和地面承受荷载的大小确定管线的覆土深度。

（2）工程管线的最小覆土深度应符合下表规定。

工程管线的最小覆土深度（m）

| 管线名称 | 给水管线 | 排水管线 | 再生水管线 | 电力管线 | 通信管线 | 直埋热力管线 | 燃气管线 | 管沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直埋 | 保护管 | 直埋及塑料、混凝土保护管 | 钢保扩管c |  |  |  |
| 最小覆土深度 | 非机动车道（含人行道） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | —— |
|  | 机动车道 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.5 |

注：聚乙烯给水管线车行道下的覆土深度不宜小于1.0m。

（3）开发区工程管线的埋设深度，要结合实际地理地质情况和工程管线最小覆土深度的要求确定，并且要保证管线纵向不交叉，各种管线的平均覆土深度为：

电力管线：覆土深度为0.7m。

电信管线：覆土深度为1.0m。

热力管线：覆土深度为1.0m。

给水管线：覆土深度为0.8m。

雨水管线：覆土深度为1.6m。

污水管线：覆土深度为1.8m。

4)工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距

工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距应符合下表的规定。当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时，可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。

工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距表

| 序号 | 管线名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑物 | 给水管 | 污水 | 燃气管 | 热力管 | 电力电缆 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |
|  |  |  | d≤200（mm） | d＞200（mm） | 排水 管 | 低 压 | 中压 | 高压 | 直 埋 | 地 沟 | 直 埋 | 地 沟 |
|  |  |  |  |  |  |  | B | A | B | A |  |  |  |  |
| 1 | 建筑物 |  | 1 | 3 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
| 2 | 给水管 | d≤200（m ） | 1 |  | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | d＞200（mm） | 3 |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 3 | 污水雨水排水管 | 2.5 | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| 4 | 燃 | 低压 | p≤0.05MPa | 0.7 | 0.5 | 1 | DN≤300mm0.4 | 1 |  |  |
|  | 气 | 中 压 | 0.005MPa＜p≤0.02MPa | 1.5 |  | 1.2 | DN＞300mm0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 |
|  | 管 |  | 0.2MPa＜p≤0.4MPa | 2 | 1 | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 高 压 | 0.4MPa＜p≤0.8MPa | 4 | 1.5 | 2 |  | 1.5 | 2 | 1 |
|  |  |  | 0.8MPa＜p≤1.6MPa | 6 |  |  |  | 2 | 4 | 1.5 |
| 5 | 热力管 | 直埋 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |  | 2 |
|  |  | 地沟 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 2 | 4 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |  |
|  |  | 缆沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电信电缆 | 直埋 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |
|  |  | 管道 | 1.5 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 乔木（中心） | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 9 | 灌木 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 地上杆柱 | 通信照明 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6 |
|  |  | 及＜10kv |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高压铁塔 | ≤35kv |  | 3 | 1.5 | 1 | 2 |  |
|  |  | 基础边 | ＞35kv |  |  |  | 5 | 3 |  |
| 11 | 道路侧石边缘 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | 铁路钢轨（或坡脚） | 6 | 5 | 1 | 3 |

5)工程管线交叉时的最小垂直距离

工程管线在交叉点的高程应根据排水管线的高程确定。工程管线交叉时的最小垂直净距，应符合下表的规定。

工程管线交叉时的最小垂直距表

| 序号 | 管线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水管线 | 污、雨水排水管线 | 热力管线 | 燃气管线 | 电信管线 | 电力管线 |
| 1 | 给水管线 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 污、雨水排水管线 | 0.40 | 0.15 |  |  |  |  |
| 3 | 热力管线 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 4 | 燃气管线 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 5 | 电信管线 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.25 |  |
| 6 | 电力管线 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | 沟渠（基础底） | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | 涵洞（基础底） | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.50 |

## 11.9环卫设施规划

### 11.9.1现状概况

现状开发区无生活垃圾收运、处理设施，无垃圾无害化处理设施。

### 11.9.2固体废弃物处置

规划采用分类收集，统一转运方式，处理固体废弃物。

1）生活垃圾

按照0.8kg/人•天和12.4万人口规模估算，开发区生活垃圾转运量为9.92吨/天。

2）工业垃圾

在垃圾转运站相邻地段设一处废品回收站，用于分拣和回收工业垃圾。

### 11.9.3环境卫生设施规划

1）规划环卫中心一处，占地0.62公顷，内设环卫管理办公300㎡，配13辆环卫车辆，内设废品回收站、特种垃圾转运站1处。

2）公厕应按照《城市公共厕所设计标准》（CJJ14—2016）设计和建造，并与附近建筑相协调。

3）垃圾桶

生活垃圾由以垃圾箱收集为主逐渐向垃圾收集点袋装分类收集方式过渡。垃圾收集点的服务半径不宜超过50m，并应布置合理。垃圾收集点的位置应固定，并符合方便居民、不影响观瞻、利于垃圾的分类收集和机械化收运作业等要求。有害垃圾必须单独收集、单独运输、单独处理，其垃圾容器应封闭并应具有便于识别的标志。垃圾运输要以封闭垃圾收集车运输，以减少运输中的污染。

在道路两侧布置的废物箱要注重环保意识。其设置间隔规定如下：

商业大街设置间隔25-50米；

交通干道设置间隔50-80米；

一般道路设置间隔80-100米。

# 12  远景规划

## 12.1 远景用地

规划远景用地发展方向主要是向东发展。远景规划范围面积为2405.77公顷。远景规划图详见图纸24。

## 12.2 远景产业

规划预测第三产业将呈现高技术特征。应改建部分工业为劳动密集型，适当增加就业岗位，以弥补因高技术导致的就业岗位减少。

# 13  近期建设规划

## 13.1规划原则

1)近期规划要以远期规划为目标，服从远期规划，有步骤、有组织的进行。近期建设要避免短期行为，以免给远期造成新的障碍。对远期规划项目，近期应在用地上加以控制，留有余地。

2)考虑近期建设的可能性和现实性，充分利用现有的各项基础设施，集中紧凑滚动发展，既节约建设投资，又能保证近期建设的相对完整性。

3)坚持基础设施先行的原则，应从长远考虑，在开发建设时，完善基础设施，确保开发区建设的有序、完整，避免形成重复投资、资金严重浪费的恶性循环。

## 13.2近期用地

近期开发区建设用地面积为1311.61公顷。规划就业岗位10.6万个。详见图纸25。

## 13.3近期建设内容

近期建设应充分考虑近远期的结合，保证开发区发展的延续性，重点加强基础设施的建设，完善道路交通体系。规划近期完善开发区的配套设施建设，招商引资，加快工业企业建设。

### 13.3.1基础设施

规划近期完善道路及市政基础设施建设，近期完成胜利街、青年街、凤翔路、工兴路、工旺路、东长街、南纬街的道路的建设；规划新建污水处理厂1座，1座中水厂，1个消防站，详见附表六、附表七。

### 13.3.2公共设施

规划近期建设东区羊绒产业公共服务大厦（含办公、科研、酒店、专家公寓、职工住宿于一体）等。详见附表八。

### 13.3.3建设时序

道路及市政设施及管线实施按照先地下后地上、先下游后上游、先改后建的原则；公共设施建设结合组团实施时序进行配套完善。

# 14  规划实施

## 14.1实施措施

要顺利实施规划，应理解规划的基本理念和思想，还应该有相应的实施措施保证。

1)加强本规划与《南宫市土地利用总体规划（2010-2020）（2019年调整后）》、《南宫市城乡总体规划（2013-2030）》等规划的相互协调。

2)规划期内，着重加强近期投入与产出的效益平衡，尽早、重点落实区内及周边的居住区建设，处理好村庄搬迁和相关村民的安置事宜。

3)调整产业发展战略，加快招商引资力度，加快产业在开发区内聚集。

4)尽快编制控制性详细规划和重点地段修建性详细规划，补充完善决策依据。

5)建立健全组织，明确制度，加强开发区规划管理。

6)强化“五线”控制。

建设部颁布的《城市规划编制办法》（2006年4月1日），要求规划必须进行“五线”管制，将“五线”管制作为强制性内容。按照《城市规划编制办法》，对道路的“红线”、基础设施的“黄线”、河流水系的“蓝线”、绿地的“绿线”、文物及历史文化遗址的“紫线”进行管制。

（1）红线管制

给定道路中心线交叉点坐标，按照红线宽度，控制道路红线。道路交叉口处，控制视距三角形。道路红线内不得建设任何建（构）筑物，不得随意改变红线位置。

如确有必要设置的广告牌匾及小品雕塑等，须经城乡规划主管部门批准。

（2）绿线管制

规划确定的各类绿地的边界线，为规划的绿线。绿线以给定边界线折点坐标进行管制。

绿线内不得进行与绿化无关的建设活动。

不得侵占绿线，不得改变绿地的使用性质。

（3）蓝线管制

蓝线内禁止违反蓝线保护和管制要求的建设活动。

不得填埋，占用蓝线内的用地。

不得从事影响水系安全的采石、取沙、取土等活动。

不得擅自建设各类排污设施。

（4）黄线管制

主要基础设施如邮政局、广场、停车场进行黄线管制，以确保用地不被侵占，以上各类设施的规划用地的边界线即黄线。

①不得违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其它设施的建设。

②不得违反国家有关技术标准和规范进行建设。

③黄线外侧沿黄线附近建设应符合国家相关规范要求。

（5）紫线管制

文物保护单位保护范围内禁止任何与保护功能无关的建设活动。

（6）“五线”管制要求

“五线”一经批准，不得擅自调整，如确需调整，应由规划审批机关批准。重大调整，应依法调整开发区规划，进行相应的“五线”调整，“五线”管制应与国家有关专业的技术规范及规定要求相吻合。

## 附表一 现状企业统计表

| 序号 | 企业名称 | 占地面积（亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南宫市纵横电器有限公司 | 40 |
| 2 | 熠熠服饰 | 112 |
| 3 | 深冷（天津）能源科技有限公司河北分公司 | 50 |
| 4 | 河北天鹰新材料有限公司 | 30 |
| 5 | 河北正荣铝业有限公司 | 50 |
| 6 | 河北帅兴家电制造有限公司 | 50 |
| 7 | 北创电器 | 100 |
| 8 | 和贸羊绒 | 21 |
| 9 | 鼎创羊绒 | 6 |
| 10 | 河北三仁无纺布有限公司 | 20 |
| 11 | 晨鹏汽车用品 | 20 |
| 12 | 河北华宝古籍印刷有限公司 | 33 |
| 13 | 河北博亚农业机械制造有限公司 | 420 |
| 14 | 宇腾电气设备 | 25 |
| 15 | 南宫市上佳制冷设备有限公司 | 53 |
| 16 | 河北旭润再生资源有限公司 | 40 |
| 17 | 东方久欣 | 100 |
| 18 | 兴元纺织 | 19 |
| 19 | 南宫市蓝天建筑建材有限公司 | 50 |
| 20 | 南宫市绿景科技有限公司 | 70 |
| 21 | 华日毛毡 | 9 |
| 22 | 河北裕元服装有限公司 | 85 |
| 23 | 河北佳泽线缆有限公司 | 100 |
| 24 | 河北金月泽服装有限公司 | 97 |
| 25 | 河北盛美祥科石油化工设备有限公司 （河北宇阔石油化工有限公司） | 45 |
| 26 | 南宫市朝阳气体灌充设备有限公司 | 50 |
| 27 | 新艺尚车品 | 20 |
| 28 | 洛凡家纺 | 18 |
| 29 | 江西国亿 | 46 |
| 30 | 南宫市皓晖毛皮服装有限公司 | 46 |
| 31 | 华美彩印 | 17 |
| 32 | 东风电机 | 20 |
| 33 | 良川机械 | 15 |
| 34 | 包头金属 | 43 |
| 35 | 硕峰农机 （环宇钢结构有限公司） | 70 |
| 36 | 南宫市三和电器 | 50 |
| 37 | 南宫市奥通橡塑有限公司 | 30 |
| 38 | 南宫市同信电力有限公司 | 30 |
| 39 | 安美桥（南宫）羊绒纺织有限公司 | 145 |
| 40 | 占民食品 | 50 |
| 41 | 微涛汽车用品 | 40 |
| 42 | 佳兴皮业 | 60 |
| 43 | 南宫市浩凯纺织有限公司（国新皮业） | 20 |
| 44 | 万马科技 | 30 |
| 45 | 龙辰汽车用品产业园 河北开泰汽车用品有限公司 | 117 |
| 46 | 竺港阀业 | 100 |
| 47 | 义坤矿山 | 46 |
| 48 | 河北航胜能源设备制造有限公司 | 92 |
| 49 | 中羽羽绒园 | 163 |
| 50 | 海逸热能科技有限公司（长春赛维达） | 52 |
| 51 | 杰丝菲 | 57 |
| 52 | 西贝伦服装 | 72 |
| 53 | 宫正生物科技 | 61 |
| 54 | 国能电厂 | 80 |
| 55 | 新友商砼 | 50 |
| 56 | 中棉集团 | 200 |
| 57 | 长兴气体 | 24 |
| 58 | 河北高特气体装备有限公司 | 25 |
| 59 | 同利气体 | 24 |
| 60 | 超兴制氧 | 25 |
| 61 | 理畅流体 | 25 |
| 62 | 骑梦配件 | 15 |
| 63 | 众诚气体 | 20 |
| 64 | 环宇气体 | 15 |
| 65 | 慷泰气体 | 20 |
| 66 | 绿塑塑料 | 24 |
| 67 | 南星气体 | 24 |
| 68 | 友联光电 | 290 |
| 69 | 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 200 |
| 70 | 依林冻干 | 200 |
| 71 | 依林山庄 | 266 |
| 72 | 顶顶香调料 | 90 |
| 73 | 南宫市精强连杆有限公司 | 270 |
| 74 | 丁腈手套 | 324 |
| 75 | 河北天纺抵羊纺织有限公司 | 84 |
| 76 | 奥普生物 | 150 |
| 77 | 德鸿 | 326 |
| 78 | 南宫市润扬化纤有限公司 | 30 |
| 79 | 南宫市汇巨棉业 | 120 |
| 80 | 河北一犇农机有限公司 | 340 |
| 81 | 南宫市金通羊绒制品有限公司 | 46 |
| 82 | 南宫市中昌纺织技术有限公司 | 68 |
| 83 | 卓越气体 | 45 |
| 84 | 尊唯皮草 | 40 |
| 85 | pc构建厂 | 27 |

## 附表二 开发区建设用地平衡表（2030）

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| R | 居住用地 | 16.69 | 22.43 | 2.37 | 1.49 |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 | 19.49 | 32.07 | 2.77 | 2.14 |
|  | 其中 | 行政办公用地 | 2.61 | 2.62 | 0.37 | 0.17 |
|  |  | 文化设施用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 教育科研用地 | 16.88 | 26.11 | 2.40 | 1.74 |
|  |  | 医疗卫生用地 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.22 |
| B | 商业服务业设施用地 | 28.62 | 139.71 | 4.06 | 9.31 |
| M | 工业用地 | 457.06 | 939.30 | 64.85 | 62.61 |
| W | 物流仓储用地 | 13.49 | 46.52 | 1.91 | 3.10 |
| S | 道路与交通设施用地 | 155.25 | 245.87 | 22.03 | 16.39 |
|  | 其中：道路用地 | 155.25 | 241.94 | 22.03 | 16.13 |
| U | 公用设施用地 | 9.65 | 14.87 | 1.37 | 0.99 |
| G | 绿地与广场用地 | 4.54 | 59.58 | 0.64 | 3.97 |
|  | 其中：公园绿地 | 2.05 | 11.23 | 0.29 | 0.75 |
| H11 | 城市建设用地 | 704.79 | 1500.35 | 100.00 | 100.00 |
| H14 | 村庄建设用地 | 69.82 | 71.07 |  |  |
| H2 | 区域交通设施用地 | 20.01 | 20.50 |  |  |
| E | 非建设用地 | 900.20 | 102.90 |  |  |
| 总用地 | 1694.82 | 1694.82 |  |  |

注：到2030年，开发区规划就业岗位12.4万个。

## 附表三 开发区道路一览表

开发区（东西）道路一览表

| 编号 | 道路名称 | 道路 | 红线宽度 | 断 面 形 式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性质 | （米） | （米） |  |
| 1 | 锦绣街 | 主干路 | 50 | 8.5+3.5+6+14+6+3.5+8.5 | 三块板 |
| 2 | 普彤街 | 主干路 | 40 | 12.5+15+12.5 | 一块板 |
| 3 | 北纬街 | 支路 | 20 | 6.5+7+6.5 | 一块板 |
| 4 | 北城街 | 次干路 | 30 | 7.5+15+7.5 | 一块板 |
| 5 | 大庆街 | 次干路 | 30 | 8+14+8 | 一块板 |
| 6 | 通达街 | 支路 | 20 | 6.5+7+6.5 | 一块板 |
| 7 | 东进街 | 主干路 | 60 | 7.5+5.5+6+22+6+5.5+7.5 | 三块板 |
| 8 | 胜利街 | 主干路 | 50 | 10+12+6+12+10 | 二块板 |
| 9 | 青年街 | 主干路 | 50 | 9.5+5+3+15+3+5+9.5 | 三块板 |
| 10 | 东长街 | 支路 | 15 | 4+7+4 | 一块板 |
| 11 | 朝阳街 | 主干路 | 50 | 11.5+3.5+2.5+15+2.5+3.5+11.5 | 三块板 |
| 12 | 南纬街 | 支路 | 20 | 6.5+7+6.5 | 一块板 |
| 13 | 德泉街 | 主干路 | 50 | 13.5+23+3.5 | 一块板 |

开发区（南北）道路一览表

| 编号 | 道路名称 | 道路 | 红线宽度 | 断 面 形 式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性质 | （米） | （米） |  |
| 1 | 保安路 | 主干道 | 50 | 10+12+6+12+10 | 二块板 |
| 2 | 滨河西路 | 次干路 | 30 | 7.5+15+7.5 | 一块板 |
| 3 | 工兴路 | 次干路 | 30 | 7.5+15+7.5 | 一块板 |
| 4 | 工旺路 | 次干路 | 30 | 7.5+15+7.5 | 一块板 |
| 5 | 凤翔路 | 主干路 | 40 | 12.5+15+12.5 | 一块板 |
| 6 | 工强路 | 次干路 | 30 | 7.5+15+7.5 | 一块板 |
| 7 | 工盛路 | 主干路 | 40 | 5+12+6+12+5 | 二块板 |
| 8 | 工拓路 | 次干路 | 30 | 7.5+15+7.5 | 一块板 |

## 附表四 停车场一览表

| 编号 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 2891.64 | 新建 |
| P2 | 2636.00 | 新建 |
| P3 | 15668.89 | 新建 |
| P4 | 8017.17 | 新建 |
| 合计 | 29213.7 |  |

## 附表五 开发区近期建设用地平衡表(2025)

| 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规划 | 规划 |
| R | 居住用地 | 22.43 | 1.71 |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 | 32.07 | 2.45 |
|  | 其中 | 行政办公用地 | 2.62 | 0.20 |
|  |  | 文化设施用地 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 教育科研用地 | 26.11 | 1.99 |
|  |  | 医疗卫生用地 | 3.34 | 0.25 |
| B | 商业服务业设施用地 | 121.90 | 9.29 |
| M | 工业用地 | 825.66 | 62.95 |
| W | 物流仓储用地 | 20.17 | 1.54 |
| S | 道路与交通设施用地 | 229.59 | 17.50 |
|  | 其中：道路用地 | 225.66 | 17.20 |
| U | 公用设施用地 | 14.26 | 1.09 |
| G | 绿地与广场用地 | 45.53 | 3.47 |
|  | 其中：公园绿地 | 11.23 | 0.86 |
| H11 | 城市建设用地 | 1311.61 | 100.00 |
| H14 | 村庄建设用地 | 12.46 |  |
| H2 | 区域交通设施用地 | 20.49 |  |
| E | 非建设用地 | 97.57 |  |
| 总用地 | 1442.13 |  |

注：到2025年，开发区规划就业岗位10.6万个。

## 附表六 近期道路建设投资估算表

| 编号 | 道路名称 | 道路性质 | 红线宽度（米） | 道路长度（米） | 投资估算 （万元） | 实施年度（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胜利街 | 主干路 | 50 | 2416 | 1208 | 2019 |
| 2 | 青年街 | 主干路 | 50 | 2546 | 1273 | 2019 |
| 3 | 东长街 | 支路 | 15 | 2412 | 361.8 | 2020 |
| 4 | 南纬街 | 支路 | 20 | 2950 | 590 | 2020 |
| 5 | 工兴路 | 次干路 | 30 | 2304 | 691.2 | 2023 |
| 6 | 工旺路 | 次干路 | 30 | 1703 | 510.9 | 2023 |
| 7 | 凤翔路 | 主干路 | 40 | 1947 | 778.8 | 2019 |
| 总计 |  |  |  |  | 5413.7 |  |

## 附表七 近期市政设施建设项目投资估算表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 规模 | 投资估算 （万元） | 实施年度（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水 | 中水厂 | 2.6万m3/d | 2000 | 2025 |
|  |  | 管网 | 管线长约16km | 160 | 2023 |
| 2 | 污水 | 污水处理厂 | 1座 | 9000 | 2020 |
|  |  | 管网 | 管线长约16km | 1600 | 2023 |
| 3 | 雨水 | 管网 | 管线长约16km | 1600 | 2023 |
| 4 | 电力 | 管网 | 管线长约35km | 500 | 2023 |
| 5 | 供热 | 管网 | 管线长约16km | 800 | 2023 |
| 6 | 燃气 | 管网 | 管线长约16km | 1000 | 2023 |
| 合计 | 16181 |  |

## 附表八 近期公共设施建设项目投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 建筑面积 | 投资估算 （万元） | 实施年度（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院 | 1处 | 每处约4000㎡ | 5000 | 2025 |
| 2 | 消防站 | 1处 | 每处约1900㎡ | 1000 | 2025 |
| 3 | 公园广场 | ---- | 用地面积50000㎡ | 1500 | 2023 |
| 4 | 公交换乘站 | 1处 | 用地面积10000㎡ | 500 | 2025 |
| 5 | 环卫设施 | 1处 | 约2000㎡ | 600 | 2020 |
| 合计 | 8600 |  |